# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：吉705、吉706、吉707等8口井钻试工程

建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司勘探事业部

编制日期：             2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉705、吉706、吉707等8口井钻试工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 高** | 联系方式 | 13899329926 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县火车站镇，南侧距离七克台镇约11.3km |
| 地理坐标 |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地面积64182m2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 434.8 |
| 环保投资占比（%） | 7.25 | 施工工期 | 钻井期共计：520d 单井试油期：180d |
| 是否开工建设 | ☑否 (是 |
| 专项评价设置情况 | 本项目为钻试工程，属陆地矿产资源地质勘查项目，不涉及专项评价设置原则表中的项目类别，故不设专项评价。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《新疆鄯善高新技术产业开发区（鄯善工业园区）总体规划（2015-2030）》。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 2013年1月，新疆鄯善高新技术产业开发区（鄯善工业园区）管委会委托新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心承担《新疆鄯善高新技术产业开发区（鄯善工业园区）总体规划（2015-2030）》的环境影响评价工作。于2016年7月27日取得审查意见（新环函[2016]1006号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《新疆鄯善高新技术产业园区（鄯善工业园区）总体规划（2015-2030）环境影响报告书》中的相关内容：（1）鄯善工业园重点发展以石油天然气化工、有色金属加工、无机盐化工、装备制造业以及现代服务业为主的综合工业园，新疆鄯善高新技术产业开发区（鄯善工业园区）目前依托吐哈油田，以石油和天然气产业为支柱，呈现出“支柱产业+大企业主导”的工业发展特征，是吐鲁番最重要的工业园区之一。（2）新疆鄯善高新技术产业开发区（鄯善工业园区）规划绿带以及规划用地以外的其他地区增加至限制建设区，具体包括坎儿其水渠两侧控制区、防护林带、采油区和管线密集区。（3）限制建设区以保护和尊重人文、自然、生态环境资源为重点，并严格保护耕地。园区限制建设区应加强坎儿其水渠及防洪设施等的保护，限制规划绿带内的违规建设。采油区和管线密集区的利用应加强对采油设施和地下管道设施的保护，确保安全。（4）加强区域周边煤炭、油气资源利用的相关规划，延长产业链，合理利用有限的煤炭、油气资源。（5）目前根据园区引进企业和拟引进企业状况来看，涉及的主要产业及项目有石油天然气化工、电解铝、火电等，最主要的原料、能源依托为吐哈油田的原油、天然气。 吉706井、吉709井、吉710井和吉17井位于园区内，详细可见图1-1。本项目为钻试工程，属陆地矿产资源地质勘查项目，项目为石油开采的前端钻探过程，同时本项目不涉及采油设施和集输管线的建设，综上，本项目符合鄯善工业园区的园区定位及相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1产业政策、相关规划符合性分析 1.1产业政策合理性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的有关规定，本项目属于第一类“鼓励类”第七项“石油、天然气”第1条“常规石油、天然气勘探与开采”，符合国家产业政策。 1.2与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号，2012年3月7日实施）的相关要求相符性见表1-1。 表1-1 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》相符性分析一览表 序号 要求 本项目 相符性 1 到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制 项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至鄯善联合站的污水处理系统处理；钻井泥浆经“钻井泥浆不落地技术”处理后循环使用，落地油100%回收。本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急预案 符合 2 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。 本项目使用的油气田化学剂均为无毒，环境友好的化学剂，无含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂 符合 3 在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。 井下作业过程中配备了泄油器、刮油器等设备井下作业时带罐，落地油100%回收 符合 4 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。 钻井期使用水基钻井液；采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液循环使用，剩余钻井液回收后用于后续钻井液配置 符合 5 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。 本项目井下作业过程中，带罐作业，压裂返排液100%回收，定期交由温米油田南山废渣场处置 符合 6 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用。 剩余钻井液回收后用于后续钻井液配置，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至鄯善联合站的污水处理系统处理 符合 7 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。 将落地油100%进行回收，依托温米油田南山废渣场暂存，定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置 符合 8 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。 建有健康、安全与环境管理体系（QHSE管理体系） 符合 9 加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。 环评要求项目开展工程环境监理，并拟定了开发期环境监理计划 符合 1.3与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》符合性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》（2018年修订，2018年9月21日施行）相符性见表1-2。 表1-2 与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》相符性分析一览表 序号 要求 本项目 相符性 1 禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。 项目所在区域不属于水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。 符合 2 煤炭、石油、天然气开发项目实行环境监理，其大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 环评要求项目开展工程环境监理，并拟定了环境监理计划，要求项目严格执行“三同时”制度。 符合 3 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。 环评要求建设单位制定生态保护和恢复治理方案，开展生态环境恢复治理工作。 符合 4 煤炭、石油、天然气开发单位应当使用先进技术、工艺和设备，实行清洁生产。禁止使用国家和自治区明令淘汰的技术、工艺和设备。 项目使用先进技术、工艺和设备，实行清洁生产。未使用国家和自治区明令淘汰的技术、工艺和设备，较好地考虑了清洁生产的要求，属于清洁生产先进企业。 符合 5 石油、天然气开发单位钻井和井下作业应当使用无毒、低毒钻井液。对已使用的有毒钻井液应当回收利用并做无害化处置，防止污染环境。对钻井作业产生的污水应当进行回收，经处理达标后方可回注。未经处理达标的污水不得回注或者外排。对钻井作业产生的污油、废矿物油应当回收处理。 ①本项目钻井期使用的泥浆为环保水基泥浆，未添加磺化物，为环境友好的钻井液；②本项目无钻井废水外排，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至鄯善联合站的污水处理系统处理；③落地油100%回收，定期拉运至温米油田南山废渣场暂存。 符合 6 石油、天然气开发单位应当采取保护性措施，防止油井套管破损、气井泄漏，污染地下水体。 本项目采用下套管注水泥固井完井方式进行水泥固井，保证表层套管封固质量完好；按设计规定实施，确保施工质量；同时严格要求套管下入深度等措施，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，并防止油气泄漏污染地下水。 符合 7 煤炭、石油、天然气开发单位实施下列活动的，应当恢复地表形态和植被： （一）建设工程临时占地破坏腐殖质层、剥离土石的；（二）震裂、压占等造成土地破坏的；（三）占用土地作为临时道路的；（四）油气井、站、中转站、联合站等地面装置设施关闭或者废弃的。 环评要求钻井结束后，应对临时占地内的土地进行平整，自然恢复原有地貌，充分利用前期收集的表土覆盖于井场表层，临时占地范围不具备植被恢复条件的，应采用砾石等材料覆盖临时占地面积，以防止侵蚀加剧。 符合 8 煤炭、石油、天然气开发单位应当加强危险废物的管理。危险废物的收集、贮存、运输、处置，必须符合国家和自治区有关规定；不具备处置、利用条件的，应当送交有资质的单位处置。 本环评提出危险废物管理及运输等环节要求，详见第五节固废污染防治措施。 符合 9 煤炭、石油、天然气开发过程中产生的伴生气、有毒有害气体或者可燃性气体应当进行回收利用；不具备回收利用条件的，应当经过充分燃烧或者采取其他防治措施，达到国家或者自治区规定的排放标准后排放。 本项目试油期短，产生的气量不稳定，不具备回收条件，因此完全燃烧放散。 符合 10 煤炭、石油、天然气开发单位应当在开发范围内因地制宜植树种草，在风沙侵蚀区域应当采取设置人工沙障或者网格林带等措施，保护和改善生态环境。 施工结束后，对临时占地清理平整，采用戈壁料覆盖地表，减少水土流失，植被自然恢复。 符合 11 对勘探、开采遗留的探槽、探井、钻孔、巷道等进行安全封闭或者回填。 试油期后判断后续是否具有开发利用价值，若不具备则进行封井，封井需拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后进行场地清理、恢复地貌。 符合 12 煤炭、石油、天然气开发单位应当在矿井、油井、气井关闭前，向县级以上环境保护主管部门提交生态恢复报告并提请验收。 已在第五节保护措施小节提出该要求。 符合 13 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。发生突发环境事件的，应当立即启动应急预案，采取应急措施，防止环境污染事故发生。 吐哈油田公司目前已建立了完善的健康、安全与环境管理体系（QHSE管理体系）。 符合 1.4与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的符合性分析 本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）相符性见表1-3。 表1-3 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》相符性分析一览表 序号 要求 本项目 相符性 1 项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。 项目施工期的环境影响及风险评价详见后文“生态环境影响分析”章节。 符合 2 依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。 本项目试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至鄯善联合站的污水处理系统处理，生活污水依托鄯善县污水处理厂处理，依托工程及其可行性分析详见第二节建设内容。 符合 3 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。 本项目试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至鄯善联合站的污水处理系统处理。采取了地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染，详见报告环保措施章节。 符合 4 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 本项目不采用油基泥浆，废弃的水基泥浆经固液分离后液相回用，完井后的剩余钻井泥浆由钻井队交由专业公司回收处置。 符合 5 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。 施工期严格控制占地面积，施工单位在占地范围内施工，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围。具体详见环境保护措施章节。 符合 6 油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（QHSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。 建设单位设置安全环保科室及人员，建有QHSE管理体系，监督落实钻井期各项生态环境保护措施。 符合 2 与“三线一单”相符性 生态保护红线 本项目位于吐鲁番市鄯善县，根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》吐政办[2021]24号，全市共划定环境管控单元64个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元17个，主要分布于吐鲁番的北部博格达山南脉、中部葡萄沟-火焰山一带以及库木塔格沙漠和南部荒漠的大部分区域，涉及生态保护红线和生态保护红线以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、土地沙化防控区和水土流失防控区等生态环境敏感区面积占比较高、以生态环境保护为主的区域。 重点管控单元36个，主要包括工业园区、工业集聚区、重大矿区、城镇规划区，以及环境质量改善压力较大、需对资源环境要素进行重点管控的区域。 一般管控单元11个，为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目吉705、吉707、吉708、吉19井位于一般管控单元外（ZH65042130004），吉706、吉709、吉710和吉17井均位于重点管控单元（ZH65042120001），不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。详见图1-2。本项目与吐鲁番市“三线一单”管控要求相符性分析见表1-4。 表1-4 管控要求相符性分析 管控单元编码 单元名称 管控要求 本项目 相符性 ZH65042130004 鄯善县其他一般管控单元 空间布局约束 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 1.本项目是钻井类项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.本项目不属于“三高”项目，仅有施工期无运营期，污染物产生量较小，不设总量控制指标。 3.本项目钻井期使用的泥浆为环保水基泥浆，为环境友好的钻井液。 4.本项目未建设在居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块。 符合 污染物排放管控 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。 1.本项目为评价井钻试工程，不涉及农业。 2.本项目钻井结束后进行地貌恢复，临时占地砾石覆盖，防止沙化和水土流失，项目钻井井场作业区铺设防渗膜，防止油泥污染土壤和地下水；钻井和试油期均制定风险防控要求和风险管控制度。此外，项目钻井井场作业区铺设防渗膜，防止油泥污染土壤和地下水；钻井和试油期均制定风险防控要求和风险管控制度。 符合 环境风险防控 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 1.本项目周边不涉及农用地，离坎儿其水渠最近的井为吉701井，距离为1060m，项目试油期产生洗井废水依托鄯善联合站的污水处理系统处理，生活污水依托鄯善县污水处理厂处理，废水不外排不会对周围水环境产生不利影响； 2.本项目井下作业时带罐作业，落地油100%回收，钻井岩屑和泥浆进入不落地系统处理，泥浆循环利用，检测合格的岩屑用于井场铺垫，检测不合格的岩屑拉运至温米油田南山废渣场暂存，后期委托第三方公司进行无害化处置后，综合利用。生活垃圾集中收集后统一拉运至鄯善县生活垃圾填埋场处理。 符合 资源利用效率 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 本项目不涉及农业用水，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至鄯善联合站的污水处理系统处理。 符合 ZH65042120001 鄯善县工业园区重点管控单元 空间布局约束 1.新建、扩建、改建企业要符合工业园区规划及规划环评要求。 2.禁止高耗水项目。 3.位于坎儿井群上游，禁止建设机电井。 1.吉706、吉709、吉710和吉17井位于工业园区内，项目为石油开采的前端钻探过程，同时本项目不涉及采油设施和集输管线的建设，综上，本项目符合鄯善工业园区的园区定位及相关要求。 2.本项目耗水量较少。 3.本项目位于坎儿井群上游，但不属于机电井的建设，项目周边2km范围内不涉及坎儿井，详细可见图1-3。 符合 污染物排放管控 1.对园区的SO2、NOx、烟粉尘和VOCs进行总量控制。 2.新建燃煤发电机组实现超低排放。 3.推进工业炉窑全面达标排放，严格执行行业排放标准、加大污染治理力度。 4.加快推进化工行业VOCs综合治理，加大煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）等化工行业VOCs治理力度。 5.加强工艺过程除尘设施配置，全面控制工业烟粉尘排放。大型煤堆、料堆场建立密闭料仓与传送装置。推进建筑工地绿色施工，建设工程施工现场必须设置围挡墙，严禁敞开式作业；加强车辆密闭运输监督管理。 6.实施热电联产或天然气、太阳能等清洁能源供热，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰小型燃煤锅炉。 7.加强对鄯善工业园区内企业的废水、废气中重金属的污染防控措施，严格执行重金属总量控制政策。 8.推进污水集中处理设施及再生水回用系统；完善污水管网建设，加强对各企业排放的污废水的监控，禁止在园内设置排污口。 9.对污染地块和列入疑似污染地块名单的地块，严格按照《污染地块土壤环境管理办法》等相关法律法规管理。 10.位于坎儿井群上游，应优化配置水资源，加强地下水的监测和管理，采取有效措施防止地下水位持续下降。 1.本项目试油期产生的伴生气放散管燃烧放散不涉及总量指标设置，产生的挥发性有机气体无组织排放也不设总量； 2.项目不涉及燃煤发电机；本项目是钻井评价不涉及工业窑炉； 3.本项目要求钻井期间定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护，并且采用高品质的柴油、添加柴油助燃剂等措施，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，减轻对大气环境的影响，钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失； 4.本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水拉运至鄯善联合站污水处理系统处理；钻井泥浆经“钻井泥浆不落地技术”处理后循环使用，落地油100%回收，废气主要来源于柴油机产生的废气、伴生气燃烧废气等； 5.本项目属于矿产资源勘查活动，钻井期采用泥浆不落地、罐区进行的防渗，本次项目不会对土壤造成污染；6.本项目钻井期间采用泥浆不落地工艺，钻井废水循环利用，生活污水拉运至鄯善县污水处理厂处理，本工程区周边5km范围内无常年天然地表水体分布，与地表水体无水力联系，本次未对地表水环境进行现状评价，对污水收集池进行防渗措施，项目不会对地下水造成污染和水位的下降； 7.本项目为钻试工程，位于坎儿井群的上游，项目不涉及地下水资源的开采，钻井期间用水量较少，施工过程中采取一定措施，防止对地下水造成污染，在钻井和试油期间做好防渗，并安装防喷器和井控装置，最大限度地降低井喷事故的发生，减少突发事故对地下水带来的影响。 符合 环境风险防控 1.强化有毒有害原辅材料运输、储存、使用等过程的监管；做好厂区、渣场等的分区防渗措施。 2.定期排查废水污染治理设施建设运行情况、并做好防腐防渗措施；园区污水集中处理设施安装自动在线监控装置；加强园区下游的水质监测。 3.在化工区和有色区设置雨水监控和事故应急池，并采取防渗措施。 4.严格污染地块开发利用和流转审批。按照国家有关环境标准和技术规范，编制风险管控方案。 ①作业平台铺设防渗膜，防渗膜防渗系数需小于等于1.0×10-7cm/s。 ②生活污水排入生活营地内防渗收集池（30m3），定期由吸污车拉运至鄯善县污水处理厂处理，严禁生活污水随意外排。 ③柴油罐区基础的防渗，宜从上至下依次采用“罐底板、沥青砂绝缘层、砂垫层、防水涂料层、钢筋混凝土承台、混凝土垫层”的防渗方式。 ④放喷池为下陷式，底部及四周采用聚乙烯丙纶复合防水卷材铺贴放喷池内表面，防渗系数小于10-7cm/s。 符合 资源利用效率 1.加强煤炭清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤；严把耗煤新项目准入关，控制煤炭消费总量。 2.严格实施用水管理。新建、扩建、改建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。 3.提高工业用水效率，提高工业用水重复利用率和中水回用率，满足国家政策和环评要求。 1.本项目不涉及煤炭使用。 2.要求项目严格执行“三同时”制度。 3.本项目用水量较少。试油期洗井废水依托鄯善联合站污水处理系统处理。 符合 （2）环境质量底线 项目评价范围内大气环境、水环境和声环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、废水、噪声等虽然对环境造成一定的负面影响，但影响程度很小，不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目为陆地矿产资源勘查项目，无运营期。项目建设占用土地资源相对区域资源利用较少，项目施工期较短，水资源消耗量较少，符合资源利用上限的要求。 （4）生态环境准入清单 石油天然气开发是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，将“石油、天然气勘探及开采”列入“鼓励类”项目，本项目的建设符合国家的相关政策。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县火车站镇，距离西南侧的鄯善县城约34.7km，距离南侧的七克台镇约11.6km。项目地理位置见图2-1。 项目占地类型为裸土地，井场周围500m范围内无敏感目标，外环境关系见图2-2（1）和图2-2（2），现场踏勘照片见图2-3。本工程建设内容为新钻8口井，钻井总进尺41150m，井口坐标详见表2-1。 表2-1 项目各井口坐标一览表 序号 井号 坐标 井深（m） 经度 纬度 1 吉705 5200 2 吉706 5100 3 吉707 5200 4 吉708 5100 5 吉709 5100 6 吉710 5200 7 吉17 5000 8 吉19 5250 9 合计 41150 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1建设内容及规模 本工程建设内容为新钻8口井，完井后进行试油，获取有关技术参数。本项目临时占地64182m2，其中井场占地51000m2，生活营地占地4500m2，临时道路占地8682m2。工程组成详见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 名称 建设内容 建设规模及建设内容 主体工程 钻前工程 钻井前准备工作，包括进场道路建设、井场平整、设备基础修建等 修建临时道路1447m，宽6m，占地8682m2 钻井工程 新钻8口井，井型均为直井，钻井总进尺41150m，钻井期共计520天。井场总占地面积51000m2 试油工程 对完钻井进行通井、洗井、射孔、压裂、求产等工序并配套试油设备，记录油气产量；单井试油期180天 辅助 工程 井口基础 加固井口，方便其他配套设施安装 生活营地 本项目共设3处生活营地，临时生活营地占地面积1500m2，总面积4500m2 储运工程 油罐区 井场内设1个柴油罐，存储钻井用柴油，20m3/个，最大储存量约16.7t，地坪基础防渗，设30cm高围堰 泥浆储备罐区 位于泥浆循环系统区域，用于储备压井泥浆。罐区周边设置围堰 钻井、固井材料储存区 井场内设置1处材料堆存区，堆场采用彩钢板顶棚防雨防风，地面防渗处理 采出液临时储罐 每个井场内设置1个60m3采出液临时储罐 公用工程 供配电 钻机、生活、办公等通过柴油机、发电机供电 供水 项目用水从附近村庄拉运 供热 项目冬季不施工，无供暖设施 环保工程 废气 柴油发电机废气 废气产生量较少，属无组织排放 施工 扬尘 产生量较少，属无组织排放，采取场区洒水抑尘措施 车辆运输尾气 产生量较少，属无组织排放，车辆采用合格油品并加强管理 伴生气燃烧 伴生气经过气液分离后通过放散管点火排放 临时储罐废气和采出液装卸废气 临时储罐废气产生量较少，通过密闭底部装载方式减少废气的排放，排放方式均为无组织排放 废水 洗井废水 洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至鄯善联合站的污水处理系统处理 生活 污水 生活营地设防渗污水收集池（30m3），钻井结束后生活污水清运至鄯善县污水处理厂处理 噪声 施工设备、钻井机械噪声 减振、隔声降噪措施 试油期机械和运输噪声 选用低噪声设备，安装基础减振垫，运输车辆减速慢行 固废 钻井 泥浆、岩屑 钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，分离后的固相（岩屑）临时贮存在井场内的岩屑堆存场地，经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）用于铺垫井场等综合利用，检测不合格的岩屑拉运至温米油田南山废渣场暂存 生活 垃圾 生活营地设垃圾箱，生活垃圾集中收集后统一拉运至鄯善县生活垃圾填埋场处理 落地油泥 本项目井下作业时带罐作业，落地油100%回收，定期交由温米油田南山废渣场处置 压裂返排液 压裂返排液进入罐车拉运至温米油田南山废液池暂存，上清液拉运至鄯善联合站污水处理系统处理，拉运过程中要求满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），后期委托具有危险废物处理资质单位进行处置 机械设备废油 机械设备产生的废机油由钻井单位用专用罐集中收集后交由有危废处置资质的单位 废弃防渗膜 破损废弃的防渗膜委托有资质单位处置 生态恢复 井场、生活营地 施工结束后，对井场和生活营地进行平整，自然恢复 井口、临时道路 试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复 依托工程 鄯善联合站 联合站原油处理系统设计处理规模70×104t/a，轻烃处理装置设计处理规模30×104m3/d。污水处理站设计处理规模为3000m3/d，本项目产生洗井废水217.04t，目前鄯善联合站污水处理量为2000m3/d，依托可行 温米油田南山废液池、废渣场 废液池总容量5.5×104m3、废渣场设计总容量33×104m3；目前废液池使用量约为2.5×104m3、废渣场使用量14×104m3，废液池剩余量为3×104m3、废渣场剩余量19×104m3，可以接纳本项目产生的压裂返排液和不合格岩屑 鄯善县生活垃圾填埋场 鄯善县生活垃圾填埋场位于鄯善县城西7km、312国道以南500m处。生活垃圾填埋场于2013年5月建成，设计容量51万m3，已填容量25万m3，富余容量为26万m3，可接纳本工程产生的生活垃圾量 鄯善县污水处理厂 鄯善县污水处理厂位于鄯善县辟展乡栏杆村东南一公里处。污水处理厂于2010年10月建成，设计处理能力为1.6万m3/日，生活污水处理厂实际处理量为0.5万m3/日，富余处理量为1.1万m3/日，可接纳本工程产生的生活污水量 2钻井基本参数 本次拟钻8口井主要技术参数见表2-3。 表2-3 钻井基本参数 序号 井号 井型 井深结构 设计井深（m） 钻井时间（d） 1 吉705 直井 三开 5200 65 2 吉706 直井 三开 5100 65 3 吉707 直井 三开 5200 65 4 吉708 直井 三开 5100 65 5 吉709 直井 三开 5100 65 6 吉710 直井 三开 5200 65 7 吉17 直井 三开 5000 65 8 吉19 直井 三开 5250 65 合计 41150 520 3 钻井工程 3.1 井身结构 井身结构设计数据见表2-4。 表2-4 井身结构一览表 开钻 次序 井深 (m) 钻头尺寸 (mm) 套管尺寸 (mm) 套管下入深度 (m) 环空水泥 返深(m) 吉705 1 600 Φ444.5 Φ339.7 600 0 2 1500 Φ311 Φ244.5 1500 900 3 5200 Φ216 Φ139.7 5200 2700 吉706 1 600 Φ444.5 Φ339.7 600 0 2 1500 Φ311 Φ244.5 1500 900 3 5100 Φ216 Φ139.7 5100 2700 吉707 1 600 Φ444.5 Φ339.7 600 0 2 1500 Φ311 Φ244.5 1500 1200 3 5200 Φ216 Φ139.7 5200 2700 吉708 1 600 Φ444.5 Φ339.7 600 0 2 1500 Φ311 Φ244.5 1500 900 3 5100 Φ216 Φ139.7 5200 2700 吉709 1 600 Φ444.5 Φ339.7 600 0 2 1500 Φ311 Φ244.5 1500 900 3 5100 Φ216 Φ139.7 5100 2700 吉710 1 600 Φ444.5 Φ339.7 600 0 2 1500 Φ311 Φ244.5 1500 900 3 5200 Φ216 Φ139.7 5200 2700 吉17 1 600 Φ444.5 Φ339.7 600 0 2 1500 Φ311 Φ244.5 1500 900 3 5000 Φ216 Φ139.7 5000 2700 吉19 1 600 Φ444.5 Φ339.7 600 0 2 1500 Φ311 Φ244.5 1500 900 3 5250 Φ216 Φ139.7 5250 2700 井身结构见图2-4。 图2-4 直井井身结构图 3.2 主要设备 本项目钻井主要设备见表2-5。 表2-5 单井钻井主要设备配置 序号 名称 型号 载荷 功率KW 单位 数量 1 钻机 ZJ-70 - - 部 1 2 井架 ZJ-70 4500KN - 部 1 3 天车 TC-450 4500KN - 个 1 4 游动滑车 YC-450 3500KN - 个 1 5 大钩 DG-450 3500KN - 个 1 6 水龙头 SL-450 3500KN - 个 1 7 转盘 ZP-375 200T - 个 1 8 绞车 - - - 个 1 9 泥浆泵 #1 3NB-1300 - 956 台 1 #2 3NB-1300 - 956 台 1 10 柴油机 #1 PZ12V190B - 796 台 1 #2 PZ12V190B - 796 台 1 #3 PZ12V190B - 796 台 1 11 四级固控 装置 振动筛×3 ZX-60×300 - - 组 1 除砂器 NCS250×2 - - 台 1 除泥器 ZQJ125×8-1.3×0.6 - - 台 1 离心机 LW450-842N - - 台 1 除气器 HZQ1/4 - - 台 1 12 净化罐 40m3 - - 个 4 13 套装水罐 60m3 - - 个 1 14 油水罐 40m3 - - 个 3 15 柴油罐 20m3 - - 个 1 单井试油期主要设备见表2-6。 表2-6 单井试油期主要设备 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注 1 试油井架 / 部 1 / 2 液压钳 600型或300型 台 1 足够长的配套管线 3 方罐 21.00m3 个 4 / 4 吊卡 Φ73.0mm/Φ88.9mm 只 2/2 50t 5 吊环 SH-80 付 1 / 6 通管规 Φ73.0mm/58.0mm 个 2/2 / 7 提升短节 Φ88.9mm 套 1 / 8 调整短节 Φ73.0mm m 1 （0.3m、0.5m、1.0m、1.5m、2.0m） 9 值班房 / 套 1 / 10 发电房 / 套 1 / 11 柴油发电机 / 台 2 / 12 泵车 / 台 1 / 13 气液分离器 / 台 1 / 14 放散管 / 根 1 / 15 采出液临时储罐 60m3 座 1 / 3.3 钻井液体系 根据地层情况，钻井过程中需要使用的钻井液均为水基泥浆，钻井液体系为聚合物钻井液+复合盐聚合物+复合盐弱凝胶。根据钻井工程设计，本工程钻井液使用量约10720m3。 5 公用工程 5.1 给水 钻井期间用水主要为生活用水。钻井液配置好后拉运至项目区，生活用水从附近鄯善火车站镇拉运，在水箱内储存。钻井期施工人员30人，按每人每天用水80L计算，钻井期520天，生活用水1248m3。试油期设2人值班，不在井区食宿。 5.2 排水 钻井过程中采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，无钻井废水产生。废水主要为钻井期生活污水和试油期洗井废水。 钻井期生活污水产生量占用水量的80%，污水产生量998.4m3，定期清运至鄯善县污水处理厂处理。 试油期的洗井废水收集后拉运至鄯善联合站的污水处理系统处理。 6工程占地 工程占地包括井场、生活营地和临时道路等，均为临时占地，占地类型为裸土地。本项目临时占地64182m2，其中井场占地51000m2，生活营地占地4500m2，临时道路占地8682m2。占地面积情况见表2-8。 表2-8 工程占地情况一览表 序号 井号 分区 占地面积（m2） 占地类型 备注 1 吉705、吉706、吉709 井场占地 19125 裸土地 井场占地75m×85m×3 生活营地 1500 设生活营地1座，1500m2 道路 4836 新建井场临时道路806m，宽度6m 2 吉707、吉708 井场占地 12750 井场占地75m×85m×2 生活营地 1500 设生活营地1座，1500m2 道路 / 利用油区原有道路 3 吉710、吉17 井场占地 12750 井场占地75m×85m×2 生活营地 / 距鄯善火车站镇较近，租用当地居民用房 道路 2130 新建井场临时道路355m，宽度6m 4 吉19 井场占地 6375 井场占地75m×85m 生活营地 1500 设生活营地1座，1500m2 道路 1716 新建井场临时道路286m，宽度6m 合计 64182 / 7 依托工程 7.1 鄯善联合站 （1）基本情况 本项目试油期的采出液和洗井废水依托鄯善联合站处理。 鄯善联合站主要担负着鄯善油田的原油集输、处理、污水集输、处理任务，占地面积32970m2。鄯善联合站原油处理系统设计处理规模70×104t/a，轻烃处理装置设计处理规模30×104m3/d。污水处理站设计处理规模为3000m3/d。2014年5月28日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅关于吐哈油田鄯善污水处理装置改造项目环境影响报告书的批复（新环函[2014]628号），污水处理装置于2014年10月技术改造完成，2016年12月22日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅关于中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司鄯善污水处理装置改造项目竣工环境保护验收合格的函（新环函[2016]1939号）。 （2）依托可行性 鄯善联合站原油处理能力为70×104t/a、天然气处理能力为30×104m3/d、污水处理能力为3000m3/d。目前鄯善联合站原油处理量为46.8×104t/a，污水处理量为2000m3/d，本项目单井试油期180天，采出液存在不确定性，本项目共产生洗井废水量为217.04t，鄯善联合站的原油和污水处理能力均可满足本项目需求。 7.2 温米油田南山废液池、废渣场 本项目的压裂返排液先运至废液池暂存，上清液运至鄯善联合站的污水处理系统进行处理；岩屑经“钻井泥浆不落地技术”分离后经检测合格后用于铺垫井场，检测不合格的岩屑运至废渣场暂存，后期委托第三方公司进行无害化处置后，综合利用。 （1）基本情况 温米油田南山废液池、废渣场位于鄯善县七克台镇312国道以南7km处。南山废液池、废渣场主要为油田固废、废液、废弃泥浆及含油泥土等共用处置和暂存场。废渣场做了严格的防渗处理，一般固废和危险废物进行分类堆放和贮存；一般固废堆放贮存后填埋，危险废物临时贮存，废液池作为吐哈油田鄯善区域井下作业过程中产生的酸化、压裂液等废液的收集池，废液池总容量为5.5万m3。一期工程建设废液池34000m3、废渣场50000m3，南山废液池、废渣场一期工程于2009年7月16日取得原吐鲁番地区环境保护局环评批复（吐地环监管[2009]报告表002号），2011年5月17日取得原吐鲁番地区环境保护局竣工环境保护验收批复（吐地环监管[2011]报告表005号）；二期工程建设废渣场330000m3（其中危险废物临时储存场32000m3），南山废液池、废渣场二期工程于2011年9月18日取得原吐鲁番地区环境保护局环评批复（吐地环发[2011]176号），2012年11月28日取得原吐鲁番地区环境保护局竣工环境保护验收批复（吐地环污验字[2012]12号）。2014年南山废液池、废渣场实施了南山生态处理工程项目，将7个废液池改造为生态处理工程的污水处理设施，该项目于2014年1月23日取得吐鲁番地区环境保护局环评批复（吐地环发[2014]6号）。2017年12月16日，温米油田废液池通过竣工环境保护验收；该工程实施后，1、2号废液池是隔油池，酸化压裂废液、修井废液均用汽车拉来首先进入隔油池，上部原油进入收油池，经收油泵回收到油罐车拉走；5号废液池为酸碱调节池，6号废液池为催化氧化池，配套有8hm2的人工生态湿地，湿地全部敷设管线，采用滴灌模式灌溉。采用“催化氧化—盐生植物—微生物”相结合的废液生态处理技术对作业废液进行预处理，通过酸碱调节池，将废液调节至中性。然后，利用催化氧化系统将废液中大分子量石油烃类有机污染物进行降解，降解成微生物可利用的低分子量有机物。再将处理后的废水排入人工生态湿地处理系统，利用系统内盐生植物及其根际微生物对污染物的吸收和降解能力，对废水进行处理，利用植物的蒸腾作用，实现废液的减量化。 （2）依托可行性 温米油田南山废液池设计总容量5.5×104m3、废渣场设计总容量33×104m3，目前废液池使用量约为2.5×104m3、废渣场使用量14×104m3。废液池、废渣场均进行了严格的防渗措施，设立了护栏及汉（维）双语警示标志，采油厂工区定期巡视，安全科不定期监督检查，符合环保要求。温米油田南山废液池目前废液池剩余量约为3×104m3、废渣场剩余量19×104m3，可以满足本项目需求（本项目产生的压裂返排液1225.68m3），依托可行。 7.3 鄯善县生活垃圾填埋场 鄯善县生活垃圾填埋场位于鄯善县城西7km、312国道以南500m处。《鄯善县生活垃圾填埋处理工程环境影响报告书》于2008年12月12日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅（原环境保护局）批复，批复号：新环监函[2008]553号。生活垃圾填埋场于2013年5月建成，设计容量51万m3，填埋区主要由垃圾坝、防渗工程、填埋气体导排系统、渗滤液收集导排系统、地下水监控系统等组成，于2022年2月完成自主验收。目前，已填容量25万m3，富余容量为26万m3。本工程产生的生活垃圾量为4.73t/a，鄯善县生活垃圾填埋场可以接纳，项目依托可行。 7.4 鄯善县污水处理厂 鄯善县污水处理厂位于鄯善县辟展乡栏杆村东南一公里处。《鄯善县污水处理厂环境影响报告书》于2007年8月3日取得批复，批复号：新环监建表[2007]57号。污水处理厂于2010年10月建成，设计处理能力为1.6万m3/日，污水处理采用固定化微生物-曝气生物滤池工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后用于生态林灌溉。目前，生活污水处理厂实际处理量为0.5万m3/d，富余处理量为1.1万m3/d，本项目产生生活污水量为998.4m3/a，可接纳本工程产生的生活污水量，污水处理依托可行。 |
| 总平面及现场布置 | 1钻井井场平面布局 项目的布置本着结构简单、流程合理的原则进行。井场布置有值班房、录井房、配电房、罐区、不落地设备区等。井场平面布置见图2-4。 图2-4 钻井井场平面布置示意图 2试油井场平面布局 试油井场布置有值班房、发电房、罐区、放喷管线等，试油井场平面布置见图2-5。 图2-5 试油井场平面布置示意图 |
| 施工方案 | 工艺流程简述（图示）： 项目工艺流程及产污位置见图2-6。 图2-6 工艺流程及产污节点图 本项目包括：钻前作业、钻井施工、试油作业、钻后工程。 1 钻前作业 钻前作业主要包括井场、道路以及生活营地占地清理平整，设备入场等，工艺流程如下： （1）钻前整理场地，并保证全套钻井设备达到相关的安装标准。 （2）在钻机安装的过程中，注意保护井口设备。 （3）要求天车、转盘、井口三点成一条铅垂线，误差小于10mm；确保在施工过程中不偏磨井口套管及井控设备。 （4）设备运转正常，安全装置灵活好用。各种仪器仪表准确灵敏好用。 （5）钻具在入井前必须用通径规通径。 （6）对所有的下井钻具进行外观检查和超声波探伤，准确丈量钻具，钻具记录上注明内外径、扣型，特殊工具要画草图。 （7）钻前道路以能通重型车为标准修建，修建为简易砂石路（对道路进行平整，铺上一层砂石即可）。 （8）预留放喷池位置、岩屑临时堆放场建设等。 2 钻井施工 钻井是采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井液将钻屑带出井眼，以保证持续钻井。钻井施工作业流程及排污节点见图2-7。 图2-7 钻井施工作业流程及产污节点图 钻井时井筒排出的钻井泥浆及岩屑进入泥浆不落地循环系统，该系统设置振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级处理，经四级处理后，岩屑与钻井液完全分离，钻井液返回井筒，岩屑临时贮存在井场内的岩屑堆存场地，经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）用于铺垫井场等综合利用，检测不合格的岩屑拉运至温米油田南山废渣场暂存。工艺流程如下： （1）钻井井口产生的钻井泥浆、岩屑混合物经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级实现初步分离，分离出的液相进入废水收集罐，用于钻井液配制。分离出的混合物进入收集箱待进一步处理。 （2）收集箱中的混合物经不落地系统进一步固液分离，由第三方单位进行无害化处置，自行利用。 （3）钻井结束后剩余钻井泥浆由钻井队回收，送至下个井场循环利用，不外排；防渗膜由施工队回收利用，废弃防渗膜交由有危废处置资质的单位处置。 图2-8 泥浆不落地处理系统工艺流程 固井作业： 固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的油、气。 固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定直径、由某种或几种不同钢级及壁厚的套管组成的套管柱。注水泥就是在地面上将水泥浆通过套管柱注入到井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全放喷设备等。 另外，现场施工前根据实际情况要作水泥浆配方及性能复核试验，同时，如果是钻进中井漏严重，则应考虑采用双凝水泥浆体系固井，从而提高固井质量，防止因为井漏事故造成地下水环境污染。 3 试油作业 当钻至井目的层后，对油气应进行试油作业，试油就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。 试油作业包括通井（用钻杆或油管带通井规下入井内，清除井壁上附着的固体物质，如钢渣、固井残留水泥等，同时检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲等）、洗井（使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等，每口井洗井1次）、射孔（利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道）、压裂（用泵车将压裂液挤入目的层，当把目的层压出许多裂缝后，加入支撑剂，如石英砂等，充填进裂缝，提高目的层的渗透能力，每口井进行1次压裂作业）等操作，试井前安装井口各种计量设备、油气两相分离设备，采出液临时储罐等。如有油气资源，则产出液经两相分离器分离后，采出液进入临时储罐，伴生气由放散管燃烧放散。试油作业流程见图2-9。 图2-9 试油作业流程及产污节点图 4 钻后工程 测试完井后。要换装井口装置，有油时井口需换装采油树，其余设施将拆除、搬迁，钻井液材料全部进行回收，井场无遗留，钻井过程中产生的各类废物进行清理，并进行产能建设工程的环境影响评价，若该井无开采价值，则将井口用水泥封固，并对临时占地进行恢复。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1生态环境现状调查与评价 1.1生态系统调查与评价 根据《新疆生态功能区划》，本项目评价区属于天山山地温性草原、森林生态区，北天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区。其生态功能见表3-1，项目与新疆生态功能区划位置关系见图3-1。 表3-1 项目所属生态功能区具体情况 生态功能分区单元 隶属 行政区 主要生态 服务功能 主要生态 环境问题 主要生态敏感因子、敏感程度 主要保护目标 生态区 生态亚区 生态功能区 天山山地温性草原、森林生态区 北天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区 吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区 吐鲁番市 油气资源、荒漠化控制 油气污染、风沙危害、土壤风蚀 土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕 本项目为钻试工程，项目只有钻井期、试油期，不涉及运营期环境影响；项目建设占用的土地资源相对区域资源利用较少，且为临时用地；项目周边500m范围内无文物古迹、坎儿井、农田等保护目标，距离吉701井约1060m处有坎儿其水渠，由于项目施工期较短，水、柴油等资源消耗量较少，不涉及地下水的开采活动，同时产生的生活污水由吸污车定期拉运至鄯善污水处理厂，洗井废水进罐拉运至鄯善联合站处理，废水不外排，不与水渠发生水力联系，因此本项目废水不会对水环境产生影响。本项目采取一定的环保措施后，项目产生的废气、废水、噪声等对环境影响较小，项目建设符合《新疆生态功能区划》相关要求。 1.2植被现状调查与评价 根据《新疆植被及其利用》（中国科学研新疆综合考察队和中国科学院植物研究所主编，1978年，科学出版社）植被区域划分结果，拟建项目所在区域为新疆荒漠区—东疆—南疆荒漠亚区－东准葛尔-东疆荒漠省－东疆荒漠亚省－吐鲁番州。该区域由于气候极为严酷，年降水量只有20-70mm，因此其植被类型主要为亚洲中部的典型荒漠植被。干旱缺水是限制植被生存和发展最主要的生态因素，本项目区域地表水系不发育，自然植被极其稀疏。 根据现场调查和查阅《新疆国家重点保护野生植物名录》，评价范围内植物以疏叶骆驼刺（Alhmgisparsifolia）、柽柳（Tamarixramosissima）为主，本次调查未发现在评价范围内有珍稀保护植物，项目破坏和影响的均为当地的广布种。 1.3野生动物现状调查与评价 从野生动物地理区划上看，本项目区块所在区属于古北界－中亚亚界－蒙新区－西部荒漠亚区－东疆小区。从地理位置上看，这里是蒙古及准噶尔盆地与新疆南部动物的交流通道，但由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。 项目区主要为啮齿类的沙鼠以及两栖类的荒漠蜥蜴。随着油田开发力度和范围将逐步加大，由于人群的活动，该区域可能会增加一些特殊的伴人型动物物种，如麻雀和家燕等数量增加，使局部地区动物组成发生一定变化。再者，由于工作人员带入的食物，会改变一些动物的食性，相应增加局部地区的密度，使局部地区动物组成的优势种发生变化，部分啮齿动物将成为该区域的优势种动物。 1.4土壤现状调查与评价 油区范围内主要土壤类型是棕漠土。棕漠土剖面中有石灰、石膏岩结晶，还有坚硬的盐盘。当地降水稀少，且由于地质原因易形成坚硬的盐壳、盐盘，不利于原油的下渗，而且落地油一般仅在晒落范围内对表层土壤造成影响。 对片区内已完钻井井场进行调查时发现，井场地面干净整洁，没有见到落地油。在新钻井调查时发现，钻井过程中产生的泥浆通过泥浆不落地系统处理后由钻井队回收，送至下个井场循环利用，不外排；岩屑经“钻井泥浆不落地技术”分离后，经检测合格的岩屑用于井场铺垫，检测不合格的岩屑拉运至温米油田南山废渣场暂存，后期委托第三方公司进行无害化处置后，综合利用。 1.5 水土流失评价 根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号）：全疆共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。其中，重点预防区面积19615.9km2，包括天山山区重点预防区、塔里木河中上游重点预防区；重点治理区面积283963km2，包括额尔齐斯河流域重点治理区、天山北坡诸小河流域重点治理区、塔里木河流域重点治理区、伊犁河流域重点治理区。本项目位于吐鲁番市鄯善县火车站镇，不属于新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区。 1.6 评价区主体功能区划评价 本项目开发区域内，很少或根本无植物生长，主要为戈壁，地表大面积裸露，景观单调，野生动物活动极少。 油田前期钻探工作中的勘探、井场占地、修筑道路、人员活动、污染物排放等以及开发行为产生的植被破坏、地表扰动、污染等有可能加快区域环境的恶化，区域环境质量现状如能很好的控制开发行为并做好后期管理和生态恢复，其对环境的影响可以控制。 本项目属于国家级农产品主产区，新疆主体功能区划图见图3-2。 2区域环境质量现状 2.1环境空气质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，对项目所在区域环境空气质量中的6项基本污染物进行评价。本次区域环境质量现状监测数据选取环境空气质量模拟技术支持服务系统中吐鲁番市2021年的监测数据，监测结果及评价见表3-2。 表3-2 常规污染物大气质量及评价结果一览表 污染物 年评价指标 评价标准 （µg/m3） 现状浓度 （µg/m3） 占标率（%） 超标倍数 达标情况 SO2 年平均浓度 60 8 13.3 - 达标 NO2 年平均浓度 40 31 77.5 - 达标 PM10 年平均浓度 70 102 145.7 0.457 不达标 PM2.5 年平均浓度 35 39 111.4 0.114 不达标 CO 24h平均浓度第95百分位数 4mg/m3 2.5mg/m3 62.5 - 达标 O3 日最大8h滑动平均值的第90百分位数 160 129 80.6 - 达标 由上表可知，区域SO2、NO2、CO和O3等四项污染物达标，PM10、PM2.5不达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，由表3-2可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。PM10、PM2.5超标原因是地区沙尘天气影响。 根据《吐鲁番市大气环境质量限期达标规划》规划目标：重点推进散煤清洁化替代，同步推进煤化工、石油化工、炼焦、水泥、砖瓦、钢铁、有色金属等大气污染重点行业结构调整和清洁排放改造，大气污染物排放量明显下降。到2020年大气环境质量明显改善，PM2.5浓度（扣除沙尘影响后，下同）控制在57μg/m3以内。到2030年，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除人为源导致的重污染天气，PM2.5年均浓度力争达到40μg/m3以下。到2035年，大气环境质量持续改善，主要大气污染物水平扣除沙尘影响后全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到35μg/m3以下，全面消除人为因素导致的重污染天气。 2.2水环境质量现状 本项目钻井期间钻井液循环利用，生活污水定期清运至鄯善县污水处理厂处理。根据《吐鲁番市集中式生活饮用水水源和河流湖库水质状况报告（2022年4月）》的公示，2022年4月吐鲁番市共监测1个市级和1个县级（鄯善县）集中式生活饮用水水源、2条河流（白杨河、柯柯亚河）和2个湖库（大河沿水库、柯柯亚二库），监测结果表明：吐鲁番市市级和县级集中式生活饮用水水源均达到Ⅰ类水质标准，水质状况为优，吐鲁番市2条河流3个监测断面均达到Ⅰ类水质标准，水质状况为优。本工程区周边2km范围内无常年天然地表水体分布，与地表水体无水力联系，本次未对地表水环境进行现状评价。 本工程属于矿产资源勘查活动，钻井期间采用泥浆不落地工艺，无钻井废水排放；钻井生活污水拉运至鄯善县污水处理厂处理，本次只定性分析对地下水的可能的影响，未对地下水环境进行现状监测。 2.3声环境质量现状 根据2020年吐鲁番市功能区噪声监测点次达标状况得知，鄯善县达标率为100%，符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目吉705、吉707、吉708、吉19井位于鄯善工业园区中，《新疆鄯善高新技术产业园区（鄯善工业园区）总体规划（2015-2030）环境影响报告书》中明确“园区综合产业园内居住功能区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，其他功能区执行2类标准；石化产业园、有色金属产业园和综合物流园属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准”，已明确吉705、吉707、吉708、吉19井不在石化产业园、有色金属产业园和综合物流园所在区域，因此执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。综上，本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目钻井期、试油期较短、无运营期且项目区周边不存在居民区等敏感目标，故不进行声环境质量现状监测。 2.4土壤环境质量评价 本项目属于矿产资源勘查活动，钻井期采用泥浆不落地、罐区进行的防渗，本次环评未开展土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为前期勘探工程，不存在原有环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1 环境保护目标 根据现场调查，本项目占地为裸土地，项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区、人群较集中的区域，周边50m范围内无声环境保护目标，周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边无坎儿井保护目标。距离吉701井约1060m处有坎儿其水渠（农灌渠），由于本项目产生的废水均得到妥善处理，不外排，不与水渠发生水力联系，因此本项目废水不会对水环境产生影响。本项目环境保护目标具体情况见表3-3。 表3-3 主要环境敏感目标一览表 要素 环境保护目标 环境保护目标说明 与项目区的关系 大气环境 项目区大气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 井场区 生态环境 井场区土壤、植被 临时占地3-5年可基本恢复到自然状态 井场占地 水环境 农灌渠 确保农灌渠不受污染 井场占地外 地下水 确保地下水不受污染 井场 2 保护要求 （1）保护项目所在区域的空气质量，保持现有空气质量级别，不因本项目的建设降低环境空气质量； （2）保护项目所在区域地下水质量保持在现有水平，不受本项目所排废水的影响，保证其满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； （3）保护项目区声环境质量现状，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值； （4）生态环境保护目标：本项目需保护项目区生态环境，使项目的建成不对项目区生态环境产生不利影响； （5）土壤环境质量可按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设地土壤污染风险筛选值。 |
| 评价 标准 | 1环境质量标准 （1）大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单； （2）地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准限值； （3）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类和3类标准限值； （4）土壤环境：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 2污染物排放标准 （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （2）《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）； （3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准； （4）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； （6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单； （7）《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）； （8）《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）。 |
| 其他 | 本次不设总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期主要污染环节和因素： 本项目对环境造成的生态影响主要为井场、道路和生活营地的建设会占用土地，造成土壤扰动、破坏地表植被，并影响野生动物。 本项目对环境的污染主要存在于钻井期、试油期三废排放。本项目污染源按作业持续时间分为临时性污染源、连续性污染源和间歇性污染源三大类，主要污染物为：钻井岩屑、钻井泥浆等，见表4-1。 表4-1 本项目主要环境影响因素 阶段 污染物 产污环节 污染因子 钻前作业 废气 施工扬尘 TSP 施工机械废气、运输车辆尾气 CO、NOx 噪声 机械设备 等效连续A声级 钻井期 废气 柴油机和柴油发电机 SO2、NOx、总烃 运输车辆尾气 CO、NOx 施工扬尘 TSP 施工机械废气、运输车辆尾气 CO、NOx 废水 生活营地生活污水 CODcr、SS、氨氮 噪声 机械设备、施工作业、车辆运输 等效连续A声级 固体废物 钻井井场 钻井泥浆、钻井岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜 生活营地 生活垃圾 试油期 废气 伴生气燃烧放空 SO2、NOx、烟尘 柴油发电机 SO2、NOx、总烃 临时储罐废气和采出液装卸废气 非甲烷总烃 废水 洗井废水 SS、石油类 噪声 动力设备、井下作业、车辆运输 试油机械噪声 固废 井下作业 落地油泥、压裂返排液、机械设备废油、废弃防渗膜 1 施工期废气影响分析 本项目施工期废气主要来源于钻井期的柴油机组燃烧废气、施工扬尘和运输车辆尾气，试油期的柴油机组燃烧废气、伴生气燃烧废气、临时储罐废气和采出液装卸废气。 （1）柴油机组燃烧废气 本项目钻井期及试油期柴油耗量见表4-2。根据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南》，柴油机污染物排放系数和柴油机组燃烧废气中各污染物产生情况见表4-3。 表4-2 钻井期和油气测试期消耗柴油量 阶段 周期（d） 柴油用量（t/d） 柴油消耗总量（t） 钻井期 520 2 1040 试油期 单井试油180d，8口井共计1440d 0.16 2304 总计 3344 表4-3 柴油机污染物排放量 污染物 排污系数kg/t 柴油用量（t） 排放量（t） CO 10.722 3344 35.85 NOX 32.792 109.66 THC 3.385 11.32 SO2 0.02 0.07 注：据《车用柴油》（GB19147-2016）表3要求，车用柴油中硫的含量≤10mg/kg，燃烧1t柴油产生的SO2为0.02kg。 本环评要求钻井期和试油期间定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护，并且采用高品质的柴油、添加柴油助燃剂等措施，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，减轻对大气环境的影响。钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。 （2）扬尘和运输车辆尾气 施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，建设期进场道路修建、施工营地及井场场地平整、运输车辆行驶均会产生扬尘，对使用频繁的道路路面进行洒水处理，减少路面沙尘的扬起和对道路两旁土地的扰动。在施工场地实施每天洒水抑尘作业1次，大风天气增加洒水次数，其扬尘造成的污染距离可缩小到20~50m范围，由此施工扬尘对周围环境影响较小。从影响时间、范围和程度来看，钻井施工扬尘对周围大气环境质量影响是有限的。 （3）施工机械废气和运输车辆尾气 本工程施工过程中主要为燃油机械燃料燃烧废气和运输车辆尾气，各类机械设备均使用符合国家标准的燃料，同时项目区内道路铺垫简易砂石路面，合理规划、选择最短的工区道路运输路线，减少车辆尾气的排放。施工期短暂、地域空旷，大气扩散条件良好，加上施工期废气排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着施工的结束而停止排放，各类机械及车辆均采用合格油品，燃油机械排放废气和运输车辆尾气对周围大气环境影响不大。 （4）伴生气燃烧废气 根据钻井设计，该区目前已完钻井在钻探过程中和生产过程中均未监测到H2S等有害气体。试油过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况。由于试油过程具有很大的不确定性，如试油过程中伴生气气量较小，不具备回收利用的条件时，根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，应通过放散管充分燃烧放空，伴生气主要成分为甲烷，通过放散管燃烧放空产生的废气主要有NOx、SO2及烟尘，根据本区块试油情况，评价区内未检测到H2S等有害气体。通过放散管放空产生的污染物较少，随试油期结束而终止。 （4）临时储罐和采出液装载过程无组织排放废气 本项目试油期采出液暂存于井场1个60m3采出液临时储罐中，由罐车定期拉运至鄯善联合站处理，采出液装车过程中会产生VOCs，根据《石化行业VOCS污染源排查工作指南》，装载过程VOCs排放量与物料年周转量、装载温度、装载物料的真实蒸气压等因素有关。由于试油过程具有很大的不确定性，无法确定试油阶段的产能情况，因此本评价仅对装载过程产生的VOCs进行定性分析，不进行定量计算。本环评要求建设单位在试油阶段采出液装载应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，采用底部装载或顶部浸没式装载方式，采用顶部浸没式装载的，出口管口距离罐底部高度应小于200mm。采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而终止。 1.2施工期废水影响分析 1.2.1正常施工过程中水环境影响分析 本项目在钻井施工过程中采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，完井后剩余泥浆由钻井队找专业公司回收利用，无钻井废水产生。本项目施工期废水主要来源于钻井期施工人员的生活污水和试油期的洗井废水。 （1）生活污水 本项目施工人员30人，按每人每天用水80L计算，钻井期520天，生活用水1248m3。试油期设2人值班，不在井区食宿。生活污水产生量为用水量的80%，预计生活污水产生量为998.4m3。 钻井生活污水水质与居民生活污水相近似，其中CODCr产生浓度350mg/L，产生量0.35t，BOD5产生浓度300mg/L，产生量0.30t，SS产生浓度200mg/L，产生量0.20t，NH3-N产生浓度30mg/L，产生量0.03t。生活污水排入井场防渗收集池，定期由吸污车拉运至鄯善县污水处理厂处理。 （2）洗井废水 与建设单位核实，本项目均属于低渗透油井，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数计算洗井废水的产生量，见表4-4。 表4-4 与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数一览表 产品 名称 原料 名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污 系数 末端治理技术名称 排污系数 井下作业 洗井液(水) 低渗透油井洗井作业 所有规模 工业废水量 t/井次-产品 27.13 回收回注 0 化学需氧量 g/井次-产品 34679 回收回注 0 石油类 g/井次-产品 6122 回收回注 0 本项目洗井废水产生量为217.04t（8口井）。化学需氧量产生量为0.278t/a，产生浓度1281mg/L；石油类产生量为0.049t/a，产生浓度226mg/L。试油期洗井废水进入井口方罐拉运至鄯善联合站污水处理系统处置。 本项目施工期各类废水污染物统计情况见表4-5。本项目废水合规处置，不会对区域水环境产生不利影响。 表4-5 项目废水污染物产生量及去向 序号 污染源 产生量 处置去向 1 生活污水 998.4m3 生活污水排入井场防渗收集池，钻井结束后清运至鄯善县污水处理厂处理 2 洗井废水 217.04t 井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，拉运至鄯善联合站处置 1.2.2事故状态下水环境影响分析 （1）井漏事故的泥浆对地下水的影响 井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca、Na等离子，且pH、盐分较多，易造成地下含水层水质污染。 本项目采用下套管注水泥的方式进行固井，可对潜水和承压水所在的地层进行固封。在固井合格的前提下，可以有效隔离含水层与井内泥浆的交换，有效保护地下水层。 因此，使用清洁无害的泥浆，严格要求套管下入深度，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。 （2）油水窜层对地下水的污染影响 钻井完井后试油过程中原油窜层污染的主要原因是：①下入的表层套管未封住含水层；②固井质量差；③工艺措施不合理或未实施。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。 （3）井喷事故对地下水的污染影响 井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据测算，井喷发生后，一般需要1-2d才能得以控制。据类比资料显示，井喷污染范围在半径300m左右时，井喷持续时间2d，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，主要聚集在土壤剖面1m以内，石油类污染物很难下渗到2m以下，井喷事故对水环境的影响主要表现为对其周围土壤的影响，对地下水体有一定的影响。本项目中吉701井距离坎儿其水渠最近，约1060m，通过井口安装防喷器和井控装置等，采取防止井喷的技术措施来降低事故发生可能性，把井喷影响降至最低。若发生井喷事故，油气通过放喷管线进入放喷池，后期拉运到鄯善联合站进行处理。 1.3 施工期及试油期噪声影响分析 钻井噪声主要来源于钻井设备、泥浆泵、振动筛等连续性噪声，噪声源强在85~100dB(A)。试油期噪声主要来源于发电房。主要噪声源强及特性见表4-6。 表4-6 钻井和试油期主要噪声源强特性 单位：dB(A) 时段 噪声设备 数量 单台源强 距声源 噪声特性 排放时间 声源种类 钻井工程 钻井设备 1 90 1m 机械 昼夜连续 固定声源 泥浆泵 3 90 1m 机械 昼夜连续 固定声源 振动筛 3 85 1m 机械 昼夜连续 固定声源 柴油发电机 2 100 1m 机械 昼夜连续 固定声源 柴油动力机 3 95 1m 机械 昼夜连续 固定声源 钻井及试油期过程中，不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值见表4-7。 表4-7 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 源强 隔声后 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 160 钻机 90 80 66 60 56 54 52 50 48 46 44 42 40 34 泥浆泵 95 85 71 65 61 59 57 55 53 51 49 47 45 42 柴油机 100 90 76 70 67 65 63 61 59 57 55 53 51 47 根据预测结果，施工期间，柴油机的噪声在施工场界外80m处时夜间噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。进一步落实以上措施后，钻井噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，钻井期产生噪声对周边环境影响不大。 试油期时间短且产生噪声的设备少，试油期产生噪声对周边环境影响不大。 1.4 施工期固体废物影响分析 本项目的固体废物主要为钻井期产生的钻井泥浆、钻井岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜和生活垃圾，试油期产生的压裂返排液、落地油泥、机械设备废油和废弃防渗膜。 钻井泥浆 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数计算泥浆（废弃钻井液）的产生量，见表4-8。 表4-8 石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数一览表 产品 名称 原料 名称 工艺名称 规模等级 污染物类别 单位 产污 系数 末端治理技术名称 排污系数 井下作业 钻井液 普通油井 ≥3.5千米进尺 固体废物 t/井次-产品 吨/百米 无害化处理/处置/利用 29.73 本工程新钻井8口，钻井泥浆产生量见表4-9。 表4-9 本工程钻井泥浆产生量 序号 井号 井深（m） 泥浆量（t） 1 吉705 5200 1545.96 2 吉706 5100 1516.23 3 吉707 5200 1545.96 4 吉708 5100 1516.23 5 吉709 5100 1516.23 6 吉710 5200 1545.96 7 吉17 5000 1486.5 8 吉19 5250 1560.825 合计 12233.895 （2）钻井岩屑 钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，并经泥浆携带至地面，进入不落地处理系统。钻井岩屑产生、排放量与井身结构等因素有关，岩屑产生量可按下式计算： W=1/4×л×D2×h×d×α 式中：W－钻井岩屑排放量，t； D—井的直径（m），一开0.4445m，二开0.311m，三开0.216m； h－井深（m）； d－所钻岩石的密度（g/cm3），取2.5g/cm3； α－岩石膨胀系数，取2.2。 本工程产生岩屑量见表4-10。 表4-10 本工程钻井岩屑产生量 序号 井号 岩屑量（t） 1 吉705 1633.81 2 吉706 1613.66 3 吉707 1633.81 4 吉708 1613.66 5 吉709 1613.66 6 吉710 1633.81 7 吉17 1593.50 8 吉19 1643.89 合计 12979.80 钻井采用泥浆不落地工艺，钻井过程中产生的固液混合物经泥浆不落地系统分离，分离后的液相回用于钻井液配备，完井后的剩余泥浆由钻井队找专业公司回收利用。分离后的固相检验合格用于井场铺垫，检验不合格的运至温米油田南山废渣场暂存，最终委托相关单位进行无害化处置。泥浆不落地处理是将钻井泥浆中的钻屑含水率进行控制，稳定液相性能，达到不落地的目的，使其液相在不破坏的情况下，满足二次利用要求。泥浆不落地处理系统能有效实现当前环保要求的社会价值，更大化实现钻井现场钻井液有效利用的经济价值。 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，施工期520天，施工人数30人，预计生活垃圾产生量为7.80t，统一收集后运送至鄯善县生活垃圾填埋场处理。 （4）压裂返排液 本项目8口新井完钻后须进行1次压裂作业，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）结果，压裂返排液属于石油开采行业产生的固体废物，压裂返排液排污系数为153.21m3/井。根据《危险废物环境管理 陆上石油天然气开采》（2021年12月21日实施）压裂返排液不属于表1石油开采过程中产生的主要危险废物。 本项目8口井的压裂返排液产生量共计1225.68m3，参考同地区压裂返排液污染物浓度调查，COD浓度1000~5000mg/L，石油类浓度200~500mg/L。压裂返排液进入罐车拉运至温米油田南山废液池暂存，上清液运至鄯善联合站的污水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中标准后回注油藏，拉运过程中要求满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），暂存池底泥属于危险废物，定期委托有危废处置资质单位清掏处置。 （5）落地油泥 本工程钻井期和试油期间事故状态下可能产生少量落地油和含油污泥。依据建设单位方提供资料，项目钻井期落地油泥产生量为280kg/井，本项目新钻井8口，则项目产生落地油泥量为2.24t，落地油要求100%回收，产生的少量落地油泥用专用罐收集，依托温米油田南山废渣场暂存，最终委托有危废处置资质单位处理。 落地油泥按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采行业》的划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08 071-001-08。 （6）机械设备废油 钻井期间和试油期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废矿物油，类比调查一个钻井期产生量不足0.5t，本工程产生量约4.0t，产生的废机油由钻井单位用专用罐集中收集后交由有危废处置资质的单位。 （7）废弃防渗膜 本项目钻井施工期及试油作业期在施工区域铺垫防渗膜，防止施工过程中产生的废油污染土壤，防渗膜可重复利用，若使用过程中防渗膜破损无法再次利用，则沾满油泥的废弃防渗膜作为危险废物，委托有资质单位处置。 废弃防渗膜根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采行业》的划分为废弃防渗材料，其危险废物编号为900-249-08。 （8）小结 本项目施工期固废的名称、类别、属性和数量等情况详见表4-11。采用如下措施处置后，本项目施工期所产生的各种固体废物均可得到有效的安全处置，对环境影响较小。 表4-11 钻井期固废情况一览表 序号 固废 名称 产生工序 固废属性 产生量 处置方式 1 钻井 岩屑 钻井 一般工业固废（900-999-99） 12979.80t 采用“泥浆不落地工艺”进行固液分离，钻井泥浆循环使用，完井后剩余泥浆由专业服务公司进行回收利用。分离出的钻井岩屑检测合格的用于井场铺垫，检测不合格的拉运至温米油田南山废渣场暂存，后期委托第三方公司进行无害化处置后，综合利用。 2 泥浆 钻井 一般工业固废（900-999-99） 12233.895t 3 生活 垃圾 施工生活 生活垃圾 7.80t 集中收集，统一拉运至鄯善县生活垃圾填埋场处理。 4 压裂返排液 井下作业 / 1225.68m3 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）结果，压裂返排液属于石油开采行业产生的固体废物，根据《危险废物环境管理 陆上石油天然气开采》（2021年12月21日实施）压裂返排液不属于表1石油开采过程中产生的主要危险废物。 本项目产生的压裂返排液由罐车拉运至温米油田南山废液池暂存，上清液运至鄯善联合站的污水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中标准后回注油藏，拉运过程中要求满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），暂存池底泥属于危险废物，定期委托有危废处置资质单位清掏处置。 5 落地油泥 井下作业 危险废物（HW08 071-001-08） 2.24t 落地油100%回收，集中收集依托温米油田南山废渣场暂存后委托有危险废物处理资质的单位处理。 6 机械设备废油 钻井 危险废物（HW08 900-214-08） 4.0t 废机油由钻井单位用专用罐集中收集后交由有危废处置资质的单位。 7 废弃防渗膜 钻井 危险废物（HW08 900-249-08） 少量 委托有资质的单位处置。 5 生态环境影响分析 5.1生态环境影响因素及类型 本项目井场、道路及施工营地施工过程中不可避免地会对周围生态环境造成不同程度的污染和破坏。 （1）生态环境影响类型 井场、道路、施工营地施工占地范围内土壤翻出、植被清除，会对原有生态环境造成一定影响，改变原有生态系统结构和功能，属暂时性影响。施工完成后，临时性占地和影响将消除，生态环境自然恢复。评价井封井前井场、临时道路将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，长久影响生态环境的类型和结构。 （2）生态环境影响因素 环境影响因素识别实际上是对主体的识别，包括主要工程和辅助工程。对于本项目来讲，主要从钻井工程、道路工程分析环境影响因素。 本项目新钻8口井，仅对项目区进行平整作业，不涉及挖方作业。井场和临时道路的平整会产生土方的扰动；钻井过程中废物的排放、钻井机械的运输等施工活动均可对地表原生结构造成破坏，对生态环境带来不利影响。在井场选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带；钻井岩屑和钻井泥浆采用不落地收集系统处理；井场材料整齐堆放，严格管理，不得随地洒落，完井后全部回收外运；临时道路工程建设选线时避开植被覆盖度高的区域；施工机械划定运行线路，不得随意开行便道，以减少对地表原生结构的破坏。各种措施的采用可有效减轻钻井过程对生态环境的影响。 生态环境影响因素见表4-12。 表4-12 生态环境影响因素 工程活动 主要影响 钻井工程 （1）对井场及周围植被的破坏影响。 （2）对井场土壤产生的不利影响。 施工营地修建 （3）对施工营地及周围植被的破坏影响。 （4）对施工营地土壤产生的不利影响。 井场道路修建 （5）施工过程对道路两侧植被和土壤产生不利影响。 5.2 植被的影响分析 本项目钻井、道路工程的施工是造成植被破坏的主要原因。 （1）工程占地对植被的影响 工程占地包括井场和入场道路等临时占地，对植被的影响主要表现在施工期，主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的碾压。 在井场、道路等施工过程中土地被扰动，地表植被基本被毁。施工结束后重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。本项目临时占地面积为64182m2，地表基本无植被覆盖，生物损失量小。 本项目位于荒漠戈壁地区，植被覆盖度较低，且随着施工期的结束，被开挖部分将覆土回填，可以减少临时占地对植被的破坏程度。本次环评要求施工结束后即对占地进行植被恢复；运输车辆沿道路行驶，禁止乱压乱碾，只要加强施工管理，项目实施不会对项目区的生态环境造成太大影响。 （2）人类活动对植被的影响 项目施工过程对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的践踏、碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。区域单位面积上人口密度的增加将导致工程开发范围内及边缘区域地表土壤被践踏、自然植被减少。但评价区植被分布不均匀，覆盖度较低，因此，人类活动对该区域天然植被产生的不良影响非常有限。 （3）道路修建对植被的影响 本项目建设过程中需修建油区简易道路。在道路修建过程中，除了路基占用原有土地外，主要影响的是道路两侧的植被。施工完成后，由于区域内有冬季降雪，在融雪季节道路两侧有积水产生，有利于道路两侧植被的自然恢复。 （4）突发性事故对植被的影响 项目施工过程中对生态环境造成严重破坏的主要事故类型为事故状态下临时储罐中油品泄露，其产生的污染物排放均会对评价范围内的植被造成不同程度的影响，影响程度与发生事故时泄漏的油量及是否发生火灾有很大关系。植被体上附着的原油越多，植物死亡率就越高，而且草本植被比乔、灌木更敏感，更易受到致命的影响。如果发生火灾，则植被的地上部分会完全被毁，但如果土壤环境未被破坏，第二年植被将会重新生长。 交通事故通常发生在道路两旁，发生的概率及影响范围均极小，仅对路边很小范围的植被产生严重污染。相对于整个开发区域而言，事故均发生于一个较小的范围内，且可通过对原油的及时清理而减轻其影响，不会对整个区域植被产生明显不利影响。 5.3 对野生动物影响分析 本项目施工对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。 （1）施工期对野生动物的影响 井场建设、钻井过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，鸟类和哺乳类动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦等，一般在离作业区30m以外活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着钻井、试油各个过程的变化，该区域内野生动物的种类和数量将发生一定的变化，原有的戈壁荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其它区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。施工完成后，施工人员撤离作业区域，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境。 （2）事故对野生动物的影响 发生事故时常常导致原油的泄出和渗漏，从而可能影响工程区域内的野生脊椎动物的生存环境。事故类型的不同，对野生动物的影响范围和程度也有所不同。当发生井喷事故时，井场周围200m-500m范围以内的各种小型脊椎动物会因躲避不及造成死亡，局部区域可能影响到的只是一些啮齿类动物、爬行动物和小型鸟类，对大中型动物，特别是对保护动物不会造成影响。如果发生火灾事故，由于生态环境及空气环境的变化，短时间内会使事故周围动物的分布数量下降。 （3）对野生动物生境的影响 区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，施工占地将使原有野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。人为活动的干扰使得区域上空活动的鸟类相对于未干扰时有所减少，而使得局部地段二、三级营养结构中的爬行类（啮齿类）和昆虫类数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩散，而钻井作业结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。 5.4 对土壤的影响分析 本项目属于“矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探）”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，本次环评仅做简单分析。 （1）工程占地影响分析 本项目占用的土壤类型为棕漠土，占地主要为井场、施工营地及临时道路，施工期扰动总面积达64182m2，均为临时占地。最主要的危害是破坏了地表结构，增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性。 在进行井场施工时，将对作业范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构（包括紧实度）、肥力将受到影响，土壤易受到侵蚀。 当施工结束后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复逐渐得到控制。 （2）固体废物对土壤环境的影响 在钻井过程中会产生钻井泥浆和岩屑，本项目采用泥浆不落地技术，可以有效减缓钻井泥浆、岩屑对土壤的影响范围和程度。 （3）事故状态下对土壤环境的影响 井喷是油田开发过程中的意外事故，钻井和井下作业中均可能发生井喷。一次井喷可抛洒大量的天然气和原油，其中的轻组分挥发，而重组分油对土壤有一定的影响。井喷会造成大量原油覆盖在土壤表层，使土壤表层的土壤透气性下降，理化性状发生变化，对影响范围内的土壤表层造成严重的污染。 井喷持续时间越长，对土壤造成的污染越严重。但根据已有的相关资料，井喷事故主要影响事故区域内的表层土壤。若发生井喷事故，污染土壤应及时收集，拉运至温米油田南山废渣场暂存，并委托有危废处置资质单位处理。采取以上措施后，井喷对土壤的影响较小。 5.5 景观影响分析 景观是指地表空间相对稳定的景物或景象，是一个空间高度异质性的区域，由相互作用的景观元素或生态系统，按一定的空间组合规律及相似的形式重复出现而形成。 油田开发区属于景观生态等级自然体系和人工体系的复合体，它是由荒漠生态系统、道路、油田设施有规律地相间组成。拟建工程占地均为临时占地，占地面积小，不会使景观发生太大变化，对景观生态影响较小。 6 沙化和水土流失影响分析 项目区钻井工程实施中，会使施工带范围内的土体结构遭到破坏，其范围内的植被也会受到严重破坏甚至被彻底清除，导致风沙作用加剧，主要表现为： （1）土壤粗粒化 在土壤沙化过程中，当风力作用地表产生风蚀时，便产生风选作用，细粒物质被带走，粗粒物质大部分原地保留下来，从而使土壤颗粒变粗，将未沙化的原始土壤和“就地起沙”形成的风沙土颗粒粒级加以比较，沙化后的风沙土较之原始土壤粗砂和细砂粒显著增加，而粉砂和粘粒粒级减少。 （2）土壤贫瘠及含盐量变化 沙化引起土壤贫瘠化的原因，一是积累土壤有机质的表层被风吹蚀；二是在风沙化发展过程中，土壤干旱并在高温影响下，有机物质矿化加强，使原来积累的有机物大量分解；三是土壤粗粒化结果。从未沙化原始土壤与沙化地段土壤肥力对比看，土壤有机质和全氮含量随沙漠化增加有所降低，特别是土壤有机质随沙化强度的变化十分明显。磷素和钾素随沙化程度增加，含量无明显差异。土壤中的易溶性盐分是随土壤水分发生移动的，并随着土壤水分蒸发而在地表聚积。由于沙土毛管上升高度低，因此，通过毛管上升水流到达地表而产生的积盐很微弱，另外在土壤受到风蚀沙化时，表土层的盐分有的被吹蚀，有的和含盐轻的底土层发生混合，因而也降低了风沙土壤的盐分含量，据邻近油田的调查结果表明，随沙化增强，盐分含量降低。 7环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 7.1风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中，本项目钻井过程中涉及的危险物质施工期主要为柴油，试油期主要是采出液，本工程采出液为油、气、水混合物，主要成分为原油、天然气和水。钻井井场设有柴油罐（20m3），预计柴油16.7t，试油期因采出液的含水率不稳定，本项目按最大存在量进行核算，试油井场设置60m3的临时储罐，原油存在量约49.8t。根据HJ169-2018附录计算，本工程Q＜1，故本工程风险潜势为Ⅰ，仅需要进行简单分析。 本工程涉及的环境风险物质主要为原油、天然气和柴油。其主要物化、毒理性质、危险等级划分见下表4-13。 表4-13 原油、天然气和柴油的理化性质及危险级别分类情况 序号 名称 组分 毒性 燃烧爆炸特性参数 危险级别 1 原油 有各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物 原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急中毒者有上呼吸道刺激症状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状 热值: 41870KJ/kg 火焰温度: 1100°C 沸点: 300~325%C 闪点: 23.59C 爆炸极限1.1~ 6.4%(v)自然燃点 380~ 530°C 属于高闪点液体 2 天然气 多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等 伴生气中主要包括天然 气，天然气中含有的甲 烷，是一种无毒气体，当 空气中大量弥漫这种气 体时它会造成人因氧气 不足而呼吸困难，进而失.去知觉、昏迷甚至残废 热值: 50009KJ/kg 爆炸极限5~ 14% (v) 自然燃点 482~632°C 属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中.编号 21007 3 柴油 复杂烃类（碳原子数约10～ 22）混合物 柴油的毒性类似于煤油， 但由于添加剂(如硫化酯 类)的影响，毒性可能比 煤油略大。主要有麻醉和 刺激作用。柴油的雾滴吸 入后可致吸入性肺炎。皮 肤接触柴油可致接触性 皮炎。多见于两手、腕部 与前臂 热值为3.3×107J/L 沸点范围有180~ 370°C和350~ 410°C两类闪点:38°C 属于高闪点液体 本项目Q值见表4-14。 表4-14 危险物质与临界量比值 物质名称 临界量 最大存在总量 Q 柴油 2500t 16.7t 0.007 原油 2500t 49.8t 0.02 甲烷 10t 0 0 合计 / / 0.027 临界量：对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中第381号。 本项目风险物质与其临界量的比值（Q）<1时，可确定该项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 7.2 风险事故环境影响 钻井过程中井喷等风险事故主要对地下水产生影响，现分述如下： （1）井喷事故对土壤和地下水的影响 井喷随油藏地层压力的不同，发生概率和强度有所不同，根据现场调查，本项目油区采用抽油机进行开采，地层压力小，油井自喷能力弱，发生井喷事故概率小。发生井喷时，立即启动井控装置和防止井喷的应急预案，井喷产生的原油排至应急放喷池中，伴生气从管线另一端导入放散管点燃放空。油田采取严格的井控制度和井控措施，井喷溢流的原油和逸散的天然气可以得到很好的控制和处理，对周边环境的影响不大。 井喷事故发生时对地下水环境的影响主要是原油以面源的形式渗漏进入包气带土壤并污染地下水。污染物迁移途径为地表以下的包气带和含水层，然后随地下水流动而污染地下水。根据《石油类污染物在土壤中迁移变化规律研究》（中国石油大学桑玉全博士），不同类型土壤，对污染物的吸附能力存在差异，但总体在0~30cm深度范围内，其中对石油类污染物的吸附截留可达90%以上。石油类污染物主要聚积在土壤表层1m以内，一般很难渗入到2m以下。同时油田区域气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。因此，井喷事故中的泄漏原油不会进入地下含水层污染地下水，对地下水环境的影响在可接受范围内。 （2）井漏事故的泥浆对地下水的影响 井漏事故对地下水的污染是钻井液漏失于地下水含水层中，由于其含Ca、Na等离子，且pH、盐分较多，造成地下含水层水质污染。 钻井液漏失于地下含水层其径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短。钻井过程中表层套管（隔离含水体套管）固井变径后，继续钻井数百米到达目的层。表层套管内提下钻具和钻井的钻杆自重离心力不稳定，在压力下的钻杆转动对套管产生摩擦、碰撞，均有可能对套管和固井环状水泥柱产生破坏作用，使钻井液在高压循环的过程中，从破坏处进入含水层污染地下水。此外，钻井液从固井环状水泥柱破裂处进入含水层，会对水质的硬度和矿化度的劣变起到了一定的影响。因此，使用清洁无害的水基钻井液，严格控制使用有毒有害钻井液及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。 （3）油水窜层对地下水的影响 钻井完井后试油过程中原油窜层污染的主要原因是：①下入的表层套管未封住含水层；②固井质量差；③工艺措施不合理或未实施。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。 报废井在长期闲置过程中，在地下各种复合作用下，固井水泥被腐蚀，套管被腐蚀穿孔，封堵井口后，油气物质失去了释放通道，会通过越流管道进入含水层，参与地下水循环。虽然此时油层几乎没有多少压力，但原油仍有进入含水层污染地下水的可能，评价区内的井应确保生产井的固井质量，废弃井应全部打水泥塞，并经严格的试压以防窜漏污染地下水。 采取上述措施后，油水窜层对地下水环境的影响在可接受范围内。 （4）柴油储罐火灾爆炸影响 储罐内油气通过人孔法兰盖间隙外溢，与空气形成爆炸性混合物，污染大气环境；若储罐发生泄漏会对土壤、地下水产生影响。 （5）井下作业对土壤和地下水的影响 若本项目井下作业时产生洗井废水（含油废水）及油品若不慎滴落在地，会对周围土壤产生污染。落地油量越大污染面积越大，对土壤的污染越严重。泄漏物进入土壤环境中，会影响土壤中微生物生存，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物。 根据类比调查结果：非渗透性的基岩及粘重土壤上污染（扩展）面积较大，而疏松土质上影响扩展范围较小；粘重土壤多为耕作土，原油覆于地表会使土壤透气性下降，降低土壤肥力，影响植被的生长和恢复。在泄漏事故发生的初期，原油在土壤中下渗至一定深度，随泄漏历时的延长，下渗深度增加不大（落地原油一般在土壤内部20cm左右范围内积聚）。 建设单位井下带罐作业，作业区域铺设防渗膜防止洗井废水和原油落地，若不慎落地应及时收集落地油及受污染土壤，交由有危废处置资质的单位处理。 （6）运输的风险 石油原油属于易燃易爆危险物质，在运输过程中可能发生泄漏、火灾爆炸等突发事故。要求使用密闭运输罐车，出车前必须对车辆的安全技术状况进行认真检查，杜绝跑、冒、滴、漏，保持罐车完整性；同时选择好运输路线，避让居民点、水渠等环境敏感目标，防止泄露对环境造成不利影响；运输途中控制车速，保持与前车安全距离，严禁违法超车，行车途中要勤于检查。在采取报告中提出的风险防范措施的前提下，运输车辆运输过程风险影响很小。 7.3环境风险评价结论 本项目设计中严格执行各种安全标准、规范，采取完善的安全措施，可有效地防止火灾、爆炸、泄漏、井喷等事故的发生。本项目的环境风险在可接受范围之内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目无营运期，如果试油期产生采出液，由罐车拉运至鄯善联合站进行处理。 试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井，拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后清理场地，清除各种固体废弃物，恢复至相对自然的地貌。封井后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目区远离人群居住区，不在铁路、高速公路、国道、省等重要交通干线两侧200m范围以内，不在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域；也符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发[2017]1号）要求。 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内，符合区域经济发展规划、环保规划，无重大环境制约因素。本项目占地类型为裸土地，不占用基本农田、草原、公益林等，项目所在区域植被稀疏，本工程钻井结束后对临时占地进行地貌恢复，工程造成的生物量损失较小。 综上，本项目选址选线是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1 大气污染防治措施 （1）应合理规划、选择最短的工区道路运输路线，尽量利用油田现有公路网络；其次是对使用频繁的道路路面进行洒水处理；运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶（速度＜40km/h）。 （2）井场设备的放置进行合理优化，尽可能少占土地，对工作区域外的场地严禁车辆和人员进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动；作业场地保持一定湿度，进出车辆严格限速，装卸器材文明作业。 （3）定期对钻机、柴油发电机等设备进行维护，定期对柴油发电机进行污染物排放检测，确保其污染物排放达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)中的标准要求。 （4）禁止焚烧原油、废油品及各类废弃物。 （5）钻井材料集中堆放，下垫上盖。 （6）试油期对各井场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。 （7）试油期需严格控制挥发性有机气体的储存、装卸损失，采出液装卸必须采取密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，装卸过程采取油气回收措施，使用具有油气回收接口的车辆。 （8）试油期产生的伴生气燃烧放散。 2 水污染防治措施 2.1废水处置 采用“钻井泥浆不落地技术”，严格落实防渗措施，剩余钻井泥浆由专业服务公司回收后，用于后续钻井液配置。本项目钻井期间钻井废水循环利用，不直接向外环境排放，不与周边地表水体发生水力联系。 洗井废水严禁直接外排，采用专用废液收集罐收集后拉运至鄯善联合站污水处理设施处理。本工程设4个废液收集方罐（容积21m3），大罐材质为钢板焊接加工组装而成，内外进行防腐。 工程钻井期间产生的废水均得到妥善处理，不外排，不会对地表水体造成污染。 2.2污染防治措施 防渗 ①作业平台铺设防渗膜，防渗膜防渗系数需小于等于1.0×10-7cm/s。 ②生活污水排入生活营地内防渗收集池（30m3），定期吸污拉运至鄯善县污水处理厂处理，严禁生活污水随意外排。 ③储罐区做基础的防渗，宜从上至下依次采用“罐底板、沥青砂绝缘层、砂垫层、防水涂料层、钢筋混凝土承台、混凝土垫层”的防渗方式。 ④放喷池为下陷式，底部及四周采用聚乙烯丙纶复合防水卷材铺贴放喷池内表面，防渗系数小于10-7cm/s。 ⑤方罐和气液分离器：宜采用“混凝土+2mm高密度聚乙烯膜”防渗。 （2）水环境保护措施 如项目发生井喷会对地下水和周边水渠造成影响，虽然本项目钻井期间发生井喷的可能性极小，但应切实做好防止井喷的落实工作。主要措施是安装防喷器和井控装置（简易封井器等），同时随时调整泥浆密度，以最大限度地降低井喷事故的发生。 ①制定具体井控措施及防止井喷预案。 ②开钻前由建设方地质监督或受委托的相关单位地质员，对相应的停注、泄压等措施进行检查（检查结果记录在井队井控专用本上）落实，直到相应层位套管固井候凝完为止。 ③钻井液密度及其它性能符合设计要求，并按设计要求储备压井液、加重剂、堵漏材料和其它处理剂，对储备加重钻井液定期循环处理，防止沉淀。 ④送至井场的防喷器有试压曲线和试压合格证。安装防喷器前要检查闸板心尺寸是否与使用钻杆尺寸相符，液控系统功能是否齐全、可靠，液控管线有无刺漏现象。 ⑤钻开油、气层后，每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压。 ⑥测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。 ⑦要严格控制提下钻速度，防止抽汲压力过大造成井涌、井喷，激动压力过大造成井漏。提钻按规定灌好钻井液，下钻过程中注意观察井口返出钻井液情况并安排中间洗井，起下钻过程中操作要连续，减少钻具静止时间。 ⑧要求做好固井前的通井、循环钻井液、调整钻井液性能等工作。控制下套管速度，以防蹩漏地层。 ⑨如果发生井喷事故，含油物质泄漏到周边水渠，要及时开展应急行动，用沙袋对水流进行阻隔，再用吸污车把含油污水吸走运至鄯善联合站的污水处理系统处理，防止含油污水对农业生产产生影响。 3 噪声污染防治措施 （1）钻井期做好泥浆泵、发电机和柴油机等高噪声设备的基础减振和设置隔声罩减少噪声传播，合理安排施工时间，高噪声施工设备减少夜间使用或禁止使用；避免形成污染影响；在不能对声源采取有效措施情况下，对可能受噪声影响的油田工作人员发放噪声个人防护器材。 （2）定期维护泥浆泵、钻机、柴油发电机、柴油动力机组等高噪声设备。 4 固废污染防治措施 施工期钻井岩屑采用“泥浆不落地技术”，实现固液分离，分离出的岩屑经检测合格后用于铺垫井场，检测不合格的拉运至温米油田南山废渣场暂存，后期委托第三方公司进行无害化处置后，综合利用。 压裂返排液进入罐车拉运至温米油田南山废液池暂存，上清液进鄯善联合站污水处理厂处理，拉运过程中要求满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），油泥砂后期委托具有危险废物处理资质单位进行处置。 （3）物料及废物不乱排乱放，严禁各种油料落地。 （4）施工单位应及时回收落地油等废物，在油管管桥下等部位铺塑料布，防止原油落地，同时辅以人工收油方式，站内设置油桶封装贮存，完钻后交由有资质单位处置，不外排。 （5）采用“绿色修井技术和配套设备”，以原油不出井筒为目标，达到“三不沾油”，即井场不沾油、设备不沾油、操作工人身上不沾油。 （6）井场垃圾分类存储，上加遮盖防止风吹飘散，严禁现场抛洒、焚烧、掩埋。 （7）生活营地内设置垃圾箱，施工期含油抹布、手套等用品与生活垃圾一起统一收集，由施工单位清运至鄯善县生活垃圾填埋场。 （8）钻井井场不设危险废物暂存间，产生的机械设备废油、废弃防渗膜等均由施工单位委托具有相应危废转运、处置资质的单位进行处置。危险废物的收集过程中，应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行管理，采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。此外，要求钻井完工前完成危险废物转移工作。 建设单位应依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》（部令 第23号2022年1月1日起施行）要求中有关规定，项目应加强以下措施： A、收集作业 ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④危险废物收集应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 B、危险废物转移 ①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。 ②运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 ③在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。 ④制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。 C、危险废物的运输 ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。 ③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行。 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： ①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 D、危险废物管理 根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（2021年12月22日）相关要求如下： ①落实污染环境防治责任制度，建立健全危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。 ②落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。 ③落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 ④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑤落实《危险废物转移管理办法》，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 ⑥危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025）等有关规定。 本项目产生的危险废物委托具有相应危废转运、处置资质的单位转运及处置。转运过程严格按照相关要求进行操作转运，严禁由不具备相应资质的单位私自转运。完井后，井场废物全部进行清理、回收处理，做的“工完、料尽、场地清”。 5 土壤污染防治措施 （1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。 （2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。 （3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。 综上所述，正常情况下，钻井及试油工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程实施对土壤环境产生污染影响。 6 生态环境保护措施 6.1生态保护措施 项目占地合理规划，尽量避让植被较多的区域；严格控制施工作业带宽度，在临时征地范围内施工；在施工结束后，对转产井在产能开发建设前应另开展环境影响评价工作，对废弃井的施工场地应及时进行清理、平整，以便后期自然恢复。 生态恢复与补偿措施主要依靠植被自然恢复的方式进行，重点是防止因工程建设造成的水土流失和风蚀沙化。 （1）井场、道路、施工营地临时占地保护措施要求 ①临时性占地进行合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域。 ②本项目临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，做到工完料净场地清。 （2）对保护植物的生态保护措施要求 ①本项目钻井、施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复。 ②对临时性占地等合理规划，严格控制占地面积，尤其要避开植被。合理选线，避绕植被。 ③施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动；严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，避免并行开辟新路，以减少对植被的破坏。 ④制定严格的施工操作规范，加强对施工人员的宣传和教育，严禁随意破坏植被。 ⑤强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的油品泄漏事故对荒漠野生植物生存环境造成威胁。 （3）对野生动物的生态环保措施要求 ①设计选线过程中，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。 ②为了更好的保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业带范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。 ③对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。设置“保护野生动植物”等警示牌。 ④加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。 ⑤强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的油品泄漏事故对荒漠野生植物生存环境造成威胁。 6.2 生态恢复方案 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)和《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）中的要求，所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理，因此提出如下生态恢复措施。 （1）井场生态恢复措施 工程施工结束后，应对项目区域不再使用的各项临时建（构）筑物和基础设施应全部拆除，对井场临时占地进行平整，恢复原有地貌。充分利用前期已收集的弃土覆盖于井场表层，覆盖厚度根据植被类型和场地用途确定。对于恢复状态不好且易发生沙化的地段，根据实际情况对地表进行人工固沙处理。在植被恢复用地上，进行人工播撒适量抗旱耐碱的植物种子。减少植被破坏，减缓水土流失，抵制沙漠化发展将起到一定的积极作用。 （2）道路及生活营地生态恢复措施 本项目工程结束后，对临时道路和生活营地占地进行清理平整，恢复原有地貌。6.3 防沙治沙措施 本项目选址所在区域占地类型为裸土地，因此本环评要求建设单位及施工人员严格按照《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》中有关规定执行防沙治沙措施： ①严禁在戈壁滩和荒漠结皮地段随意踩踏、占用，破坏地表植被和稳定的结皮层。施工结束后，对施工场地及时进行清理、平整，减少沙物质来源。 ②为保护土地资源，在施工前，对井场和道路所处位置进行表土剥离，剥离的表土作为后期生态恢复；在井场周边修筑地边梗；钻井作业结束后，将井场进行平整，并覆土压实覆盖一层砾石（6cm），防止风蚀现象发生。禁止随意剥离工程占地以外的剥离砾石。 ③植物措施：项目采油井口及井场、道路在选址选线阶段尽量选择在植被稀少或荒漠的区域布点，不占用、不破坏。采取少占地、少破坏植被的原则，缩小施工范围；工程施工结束后采取自然恢复的方式对区域植被进行恢复。 ④工程项目所在地采取风沙防护工程，治理结束后，恢复期应在充分利用既有防沙治沙措施的基础上，进一步采取机械治沙和生物治沙等综合整治措施，控制土地沙漠化的扩展。 6.4 水土流失防治措施 本项目施工时，首先要特别注意保护地表与植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围；施工中严格按照施工占地要求，划定适宜的堆料场。施工车辆不得随意驶离便道。施工后期，及时做好施工后期的迹地恢复工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。建设单位在保证做到以上措施的情况下，对防止风沙流动、促进生态环境的恢复会起到良好作用，可将水土流失的程度降低到最小限度。 7 环境风险防范措施 7.1 环境风险防范措施 本项目应在预防措施上严格执行各类管理制度。主要措施是安装防喷器和井控装置（简易封井器等），使用清洁无害的水基钻井液，严格控制使用有毒有害钻井液及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，最大限度地降低井喷、井漏及油水窜层事故的发生。 （1）钻井作业事故防范措施 ①安装防喷器前认真检查闸板心子尺寸是否与使用钻杆尺寸相符，液控系统功能是否齐全、可靠，液控管线有无刺漏现象。 ②防喷器顶部安装防溢管时用螺栓连接，不用的螺孔用丝堵住。防溢管与防喷器的连接密封可用金属密封垫环或专用橡胶圈。防溢管处应装挡泥伞，保证防喷器组及四通各闸阀清洁、无钻井液。 ③远程控制台安装在面对井架大门左侧、距井口不少于25m的专用活动房内，距放喷管线或压井管线有2m以上距离，周围留有宽度不少于2m的人行通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。 ④放喷管线接出井口15m以外，一般情况下管线应平直并向井场两侧或后场引出，转弯处应使用角度大于120°的铸（锻）钢弯头或具有缓冲垫的标准两通；若用钻杆，其公扣朝外；管线每隔9～11m、转弯处（前后基墩固定）、出口处用基墩或地锚固定牢靠；放喷管线出口处使用双基墩固定，距出口端不超过1.5m。辅助放喷管线执行主放喷管线标准。 ⑤井控设备安装好后，按要求试压。 ⑥作业班应按钻进、起下钻杆、起下钻铤和空井发生溢流四种工况，按“逢五逢十”进行防喷演习，防喷演习遵循“以司钻为中心，班自为战，从实战出发”的原则。 ⑦钻进作业和空井状态应在2min、提下钻杆应在4min、提下钻铤（加重钻杆）应在5min内控制住井口。 ⑧做好防硫、防喷演习讲评和记录。 ⑨全井坐岗。非油、气层每小时测量一次钻井液增、减量。进入油层前50m开始每15min测量一次；提下钻杆每3-5柱（＜15min）测量一次；提下钻铤每15min测量一次。 ⑩在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。预留应急放喷池位置。发生井喷时，立即启动井控装置和防止井喷的应急预案。 ⑪井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。 ⑫井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。 ⑬在井架、井场路口等处设风向标，发生事故时人员迅速向上风向疏散。 ⑭按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其它消防器材。 ⑮事故应急救援预案。 ⑯使用清洁无害的水基钻井液，严格控制使用有毒有害钻井液及化学处理剂。 ⑰严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施。 （2）硫化氢防范措施 应做好硫化氢监测和防范工作。施工井队应配至少3套的便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢检测工作，制定防硫化氢应急预案。在井场大门口、钻台、振动筛、坐岗房、防喷器液控房等五处设立风向标（风袋、风飘带、风旗或其它适用的装置），并在不同方向上划定两个紧急集合点，一旦发生紧急情况，作业人员可向上风方向疏散。当监测到硫化氢浓度大于15mg/m3（10ppm）时，立即按照含硫油气井作业规定配置硫化氢监测仪、正压式呼吸器等设施，按照《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》（SY/T5087-2005）标准规定执行。 （3）钻井套管破损、泄漏事故风险防范措施 ①钻井、固井、完井等作业严格执行各项安全操作规程，确保施工质量，防漏、防窜。 ②压裂施工作业前应将高低压管汇连接牢固，施工时应该严格控制不能超过设备额定压力；操作人员要密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备，以备应急救援。 ③压裂作业应按照设计要求均匀加砂，严禁中途停泵；冲砂管柱下放速度不宜过快，排量不能太小；更换油管速度要快并要防止井中落物。 ④工程施工、监理单位需具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。 ⑤建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程，并严格执行。 （4）储罐环境风险防范措施 柴油、采出液等罐区周边均设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免管线破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施： ①地上储罐建立围堰，发现问题及时处理。 ②加强防腐措施。金属腐蚀的本质在于金属原子在腐蚀介质的作用下，失去电子变成离子而转移到腐蚀介质中，导致金属发生破坏。本项目采用良好的绝缘涂层隔断金属表面与腐蚀介质的接触，阻止电子从金属表面流动腐蚀介质中，使金属免遭腐蚀。 ③根据埋地管线所处的不同环境，采用相应的涂层防腐体系。 ④建议建立防腐监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，了解和掌握区域系统的腐蚀原因，有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。 根据项目的生产特点，制定相应的应急预案，由项目主要负责人按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。 （5）罐车运输过程风险防范措施 ①罐车必须符合《压力容器安全技术监察规程》的安全管理规定，企业对压力容器管理执行国家有关锅炉压力容器的规定。 ②认真执行罐车巡检、回检以及维护、修理管理办法，保持罐车完整性。 ③配备具有危险货物运输资质和经验的驾驶员和押运员，严格执行特车公司反“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为”管理规定，并使用GPS监控车辆动态。 ④出车前必须对车辆的安全技术状况进行认真检查，杜绝跑、冒、滴、漏，故障未处置好不得承运。 ⑤采出液装卸参照《汽车运输危险货物规则》(JT617-2004)配装表中进行，车辆排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合JT230规定的导静电橡胶拖地带装置。罐体装采出液时，应预留容积不得少于罐体总容量5%的膨胀余量。采出液中的石油类容易污染土地和水源。卸货时尤其要注意。 ⑥选择好运输路线，避让居民点、水渠等环境敏感目标，防止泄露对环境造成不利影响。 ⑦行车要遵守交通、消防、治安等法律法规。控制车速，保持与前车安全距离，严禁违法超车，行车途中要勤于检查，当行驶一定时间后要查看车箱底部四周有无泄漏液体，若有原油泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤要全部回收，交由有相应危险废物处理资质的单位回收、处置。 ⑧检查随车配备的消防器材的数量及有效性。运输过程中如发生事故时，驾驶员和押运员应立即向安全生产管理部门、环境保护部门、质检部门报告，并应看护好车辆，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。 7.2 环境风险处理措施 一旦发生井喷，绝大多数井都能通过防喷器关闭，然后采取压井措施控制井喷；最后还可用向事故井打定位斜井等方法处理井喷。事故处理中要有专人负责，管好电源、火源，以免火灾发生。井喷时，需要对井喷的油泥等污染物进行收集，委托有危废处置资质单位处理。 8 环境管理 8.1 钻前准备环境管理要求 （1）在修建通往井场道路时，避免堵塞和填充任何自然排水通道，施工作业机具，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，禁止碾压和破坏植被，禁止乱扔废弃物。 （2）井场临时用地面积按设计划定，不得超过规定面积。 （3）安装泥浆泵冷却水循环系统和振动筛的污水循环系统，做好各种油、水管线的试运行工作，防止油、水跑、冒、滴、漏。 （4）井场应有排水沟。钻机底座下、机泵房、循环罐区应有排水沟，排水沟必须硬化防渗、防塌，过车地段沟上要铺钢板桥。 8.2 施工期环境管理要求 （1）采用泥浆不落地工艺的井，不合格岩屑拉运至温米油田南山废渣场暂存。 （2）不落地岩屑应有含水率检验台帐（日报）。 （3）现场岩屑分开存放，在同一堆场应有物理分割。 （4）发生井喷后地面处理措施及要求：调查因井喷事故造成的地面污染情况，积极组织清除地面环境污染，恢复地貌。 8.3 完井后环境管理要求 （1）妥善存放泥浆材料等化学品，不得失散在井场。废弃包装袋等应及时加以回收。 （2）推平柴油、机油及水罐坡道，井场应平整。 （3）井场、基地不得随处丢弃垃圾，有利用价值的废料应回收，没有利用价值的废料应送至垃圾场填埋。 9 环保验收 完井后如获工业油流，井口装采油树进行试采；如未获工业油流，则打水泥塞封套管，恢复地貌。大多数探井是就地封固，恢复地貌，完井后对周围环境影响很小，甚至不产生影响。 建议按表5-1开展竣工环境保护验收。 表5-1 “三同时”竣工验收调查建议清单 验收 内容 位置 治理对象 验收清单 验收标准 防治措施 工程量 废气 井场 柴油废气 使用达标柴油，加强设备维护 / / 扬尘 对易起尘物料遮盖，加强车辆管理 / 伴生气 放散管燃放，无组织排放 / 废水 井场 洗井废水 作业单位自带回收罐回收，洗井废水拉运至鄯善联合站污水处理设施处置 每个施工井场配备方罐，规格为21m3 不外排 生活污水 排入防渗污水收集池，清运至鄯善县污水处理厂处理 防渗收集池1座（30m3） 不外排 固废 井场 钻井泥浆 泥浆经“钻井泥浆不落地技术”处理后循环使用，完井后剩余泥浆由钻井队回收利用 回收罐若干，不落地处理系统1套 / 钻井岩屑 岩屑经“钻井泥浆不落地技术”分离后，经检测合格的用于井场铺垫，检测不合格的拉运至温米油田南山废渣场暂存，后期委托第三方公司进行无害化处置后综合利用 井场设置岩屑堆场 《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）中综合利用污染物限值 压裂返排液 压裂返排液进入罐车拉运至温米油田南山废液池暂存，上清液运至鄯善联合站污水处理设施处置，拉运过程中要求满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012） 方罐，依托鄯善联合站处理 不外排 落地油 落地油100%回收，集中收集后拉运至温米油田南山废渣场暂存，委托具有危废资质单位处置 回收罐若干 《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T7300-2016） 机械设备废油 产生的废机油由钻井单位用专用罐集中收集后交由有危废处置资质的单位。 / 废弃防渗膜 委托有资质的单位进行处置 / 施工 营地 生活垃圾 集中收集后定期拉运至鄯善县生活垃圾填埋场 垃圾箱1个 / 生态 井场、道路及生活营地 生态恢复 生态保护措施落实情况；临时占地清理平整，植被自然恢复 野生动物及植被 严禁滥捕保护动物，严禁乱碾乱轧，毁坏植被；禁止车辆离开道路行驶，保护野生动物生境和生物多样性 环境管理 环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料 环境风险措施 配备灭火装置、应急点火系统、钻井井口防喷器等 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井。 封井需拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后进行场地清理，清除各种固体废弃物，清除井场及临时道路砂砾石铺垫，对井场、进场道路等临时占地进行平整，植被自然恢复。根据《废弃井封井回填集输指南（试行）》中的相关要求，对井口进行封井回填，回填前先摸清废弃井（筒）管现状。回填材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。回填后，应开展井盖封堵或密闭填充，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。 在封井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止产生飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。另外，井场清理等工作还会产生部分废弃建筑残渣等固体废物，对这些残渣应进行集中清理收集，外运至指定处理场填埋处理。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 《中华人民共和国环境保护法》第四十一条中明确规定：“建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。 本项目总投资6000万元，估算环保投资为434.8万元，环境保护投资占总投资的7.25%。本项目环保投资估算见表5-5。 表5-5 工程环保投资估算 标号 环保项目 主要内容 投资（万元） 备注 1 废水治理 井下带罐作业；生活营地设置防渗污水收集池、生活污水拉运；试油期洗井废水清运 15 / 2 大气治理 施工期定时洒水、钻井材料加盖篷布等 5 / 3 噪声 发电机、泥浆泵等设置隔声；为柴油机安装消声器和减震基础等 10 / 4 固体废弃物 钻井泥浆不落地技术 240 30万/口 岩屑拉运、处理、落地油回收；井场施工作业区地面铺设防渗膜 10 / 生活垃圾清运处置 5 / 5 风险防范 井口防喷器、放喷管线、放喷池 124.8 8000元×钻井天数×0.3 6 生态措施 井场、入场道路、施工营地等施工占地平整，植被自然恢复 20 / 防沙治沙 5 总计 / 434.8 / |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时占地清理平整，植被自然恢复。 | 临时占地清理平整，植被自然恢复。 | - | - |
| 水生生态 | - | - | - | - |
| 地表水环境 | - | - | - | - |
| 地下水及土壤环境 | 洗井废水：作业单位自带回收罐回收，拉运至鄯善联合站污水处理设施处置。 | 洗井废水：作业单位自带回收罐回收，拉运至鄯善联合站污水处理设施处置。 | - | - |
|  | 生活污水：排入防渗污水收集池，定期由吸污车拉运至鄯善县污水处理厂处理。 | 生活污水：排入防渗污水收集池，定期由吸污车拉运至鄯善县污水处理厂处理。 | - | - |
| 声环境 | 高噪声设备采取基础减振、隔声措施。 | 高噪声设备采取基础减振、隔声措施。 | - | - |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 柴油废气：使用达标柴油，加强设备维护； 扬尘：对易起尘物料遮盖，加强车辆管理； 伴生气：放散管燃放。 | 柴油废气：使用达标柴油，加强设备维护； 扬尘：对易起尘物料遮盖，加强车辆管理； 伴生气：放散管燃放。 | - | - |
| 固体废物 | 钻井泥浆：泥浆经“钻井泥浆不落地技术”处理后循环使用，完井后剩余泥浆由专业服务公司进行回收利用。 | 钻井泥浆：泥浆经“钻井泥浆不落地技术”处理后循环使用，完井后剩余泥浆由专业服务公司进行回收利用。 | - | - |
|  | 钻井岩屑：岩屑经“钻井泥浆不落地技术”分离后经检测合格后用于铺垫井场，检测不合格的岩屑拉运至温米油田南山废渣场暂存，后期委托第三方公司进行无害化处置后综合利用。 | 钻井岩屑：岩屑经“钻井泥浆不落地技术”分离后经检测合格后用于铺垫井场，检测不合格的岩屑拉运至温米油田南山废渣场暂存，后期委托第三方公司进行无害化处置后综合利用。 |  |  |
|  | 落地油：落地油100%回收，集中收集依托温米油田南山废渣场暂存后委托有危险废物处理资质的单位处理。 | 落地油：落地油100%回收，集中收集依托温米油田南山废渣场暂存后委托有危险废物处理资质的单位处理。 |  |  |
|  | 压裂返排液：压裂返排液入方罐，拉运温米油田南山废液池暂存，上清液运至鄯善联合站污水处理设施进行处置。 | 压裂返排液：压裂返排液入方罐，拉运温米油田南山废液池暂存，上清液运至鄯善联合站污水处理设施进行处置。 |  |  |
|  | 机械设备废油：由钻井单位用专用罐集中收集后交由有危废处置资质的单位。 | 机械设备废油：由钻井单位用专用罐集中收集后交由有危废处置资质的单位。 |  |  |
|  | 废弃防渗膜：委托有资质单位处置。 | 废弃防渗膜：委托有资质单位处置。 |  |  |
|  | 生活垃圾：集中收集后定期拉运至鄯善县生活垃圾填埋场。 | 生活垃圾：集中收集后定期拉运至鄯善县生活垃圾填埋场。 |  |  |
| 电磁环境 | - | - | - | - |
| 环境风险 | 配备灭火装置、应急点火系统等、放喷管线及放喷池等。 | 是否发生环境风险事故，配备灭火装置、应急点火系统等、放喷管线及放喷池等。 | - | - |
| 环境监测 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |

# 七、结论

本项目符合国家有关产业政策，项目建设符合达标排放、总量控制及维持环境质量原则；符合风险防范措施要求。通过加强管理，污染物无害处理，及时恢复原貌等措施，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境影响角度而言，项目实施是可行的。

# Text boxes

Φ444.5mm钻头×一开深度

Φ339.7mm套管×一开深度

Φ216mm钻头×完井深度

Φ139.7mm油层套管×完井深度

技套：常规水泥浆返至600m

Φ311mm钻头×二开深度

Φ244.5mm技术套管×二开深度

油套：低密高强水泥浆返至1500m

常规加砂水泥浆返至1500m

岩屑临时堆场

预留放喷池

预留放喷池

影响野生动物

破坏地表植被

占用土地

土壤扰动

施工机械废气

运输车辆尾气

生态影响

井场、道路建设

生活营地

扬尘

噪声

生活污水

生活垃圾

钻前作业

钻井工程

试油工程

钻后工程

噪声

扬尘

柴油燃烧废气

噪声

井下作业废水

钻井泥浆

钻井岩屑

伴生气燃烧废气

临时储罐无组织排放废气

压裂返排液

事故状态下落地油

机械设备废油

废弃防渗膜

井下作业

扬尘

噪声

机械设备废油

废弃防渗膜